## Slide 1
WS TEST 1
1. Giải thích nào là đúng ?
[Các electron nằm ở quỹ đạo ngoài cùng của nguyên tử chịu lực tác động của hạt nhân nhỏ. ]
① Electron tự do
② Dải hóa trị
③ Hạt nhân nguyên tử
④ Hạt Proton
2. Đáp án nào sai về số lượng hạt của các lớp Electron ?
① Lớp M = 18
② Lớp K = 4
③ Lớp N = 32
④ Lớp L = 8
3. Nội dung dưới đây đang mô tả điều gì?
[Năng lượng được tăng lên và dịch chuyển ra vòng xa hơn]
① Kích thích
② Lượng tử ánh sáng
③ Ion hóa
④ Phóng xung điện.
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90
② 120
③ 180
④ 240
5. Dòng điện gây co cơ mạnh khi bị điện giật là bao nhiêu mA?
① 5 ~ 30
② 30 ~ 50
③ 50 ~ 100
④ Hơn 100
6. Giá trị đỉnh - đỉnh là 10V, vậy Vrms là bao nhiêu?
① 7,07
② 6,37
③ 3.535
④ 3,185
7. Oscilloscope không được dùng để đo giá trị của?
① Đỉnh
② Tần số
③ Xung giảm
④ Chu kỳ
8. Khi mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
Giá trị là bao nhiêu?
① 220Ω
② 330Ω
③ 2200Ω
④ 3300Ω
9. Điện trở nào được sử dụng cho các mạch Analog cơ bản, yêu cầu độ chính xác cao?
① Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
② Điện trở xi măng
③ Điện trở màng kim loại (màng mỏng)
④ Điện trở màng carbon nhỏ
10. Mạch nào sau đây không sử dụng chức năng của tụ điện?
① Mạch làm trơn
② Mạch chỉnh lưu
③ Mạch hẹn giờ
④ Mạch lọc
11. Tụ điện nào sau đây được dùng ở dải tần cao?
① Tụ điện Mylar
② Tụ sứ
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Dòng dưới đây đang nói về điều gì?
[Sự biến thiên của từ thông quyết định phương hướng của lực điện động cảm ứng.]
① cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Tên gọi của cuộn dây nào cho tiếp xúc song song cuộn cảm và tụ điện?
① FCZ
② FFC
③ RFC
④ IFT
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 6.2V / Si là bao nhiêu?
① 0,2V
② 0,7V
③ 5,8V
④ 6.2V
15. Dòng hoạt động của Transistor dùng cho tín hiệu nhỏ là gì?
① Dưới 100㎃
② 200㎃ trở xuống
③ 300㎃ trở xuống
④ 400㎃ trở xuống
16. Đâu không phải là đặc điểm của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Đầu vào và đầu ra được cách điện
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống rung
※Điện – điện tử: Câu 1 ~ 20

## Slide 2
17. Đâu không phải là đặc điểm của Điện trở nhiệt?
① Do hệ số nhiệt độ điện trở nhỏ so với nhiệt độ, nên việc đo
nhiệt độ nhỏ và chính xác tốt.
② Cấu trúc đơn giản, có thể thu nhỏ
③ Sản xuất đại trà, có thể cung cấp số lượng lớn với giá thành ổn định
④ Độ bền cơ khí và tính gia công vượt trội.
18. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4,8V
19. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 11,3V
20. Tần số của dạng sóng phía dưới là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
CH1 2.00V
M 500μs
WS TEST 1

## Slide 3
PLC
28. Điều khiển hoạt động tăng tốc, giảm tốc và tốc độ cố định của động cơ. Là chức năng của bộ nào?
① Bộ định vị ② Bộ đếm tốc độ cao
③ Bộ chuyển đổi AD ④ Bộ chuyển đổi DA
29. Trong cấu hình PLC phía dưới, phạm vi I/O của Mô-đun Q64AD là bao nhiêu?
① Y160 ~ Y16F, ② Y100 ~ Y10F
③ Y80 ~ Y8F ④ Y170 ~ Y17F
30. Số nhị phân 110111 khi chuyển thành số hệ thập phân là bao nhiêu?
① 37 ② 27 ③ 55 ④ 103
31. Không thuộc Word Device?
① D ② A ③ R ④ S
32. Điều gì không được thực hiện trong cài đặt Parameter PLC?
① Kiểm tra thiết bị
② Cài đặt các chương trình
③ Thay đổi điểm thiết bị (DEV.Point)
④ Cài đặt sử dụng đăng ký tệp
33. Khi nguồn PLC được chuyển từ ON hoặc STOP sang RUN
Chương trình nào chỉ chạy một lần?
① Chương trình thực hiện ban đầu
② Chương trình thực hiện quét
③ Chương trình thực hiện tốc độ thấp
④ Chương trình kiểu chờ đợi
34. Hoạt động giữa MC và MCR khi lệnh MC TẮT
Mô tả kết quả nào là đúng?
① Giá trị Timer 100ms, 10ms được duy trì.
② Các giá trị đếm và đếm thời gian tích lũy được xóa thành “0”
③ Lệnh OUT vẫn được duy trì ở trạng thái trước đó
④ Các lệnh SET, RST, SFT vẫn duy trì trạng thái của chúng
35. Khi X1 bật trong 5 giây rồi TẮT, giá trị hiện tại của C0 là bao nhiêu?
① 1 ② 5 ③ 50 ④ 0
21. Điều gì sai trong phần giải thích về bảng điều khiển PLC?
① Không tiếp xúc
② Điều khiển bằng cách đấu dây giữa các bộ phận.
③ Bảo trì và sửa chữa dễ dàng
④ Có thể mở rộng hệ thống
22. Là Data Register lưu trữ kết quả tính toán của mệnh lệnh ứng dụng , mệnh lệnh cơ bản.?
① Timer ② File Register
③ Link Register ④ Accumulator
23. Parameter → Device đặt trong dấu (1)
Dự liệu đã khởi tạo có thể được xóa bằng bằng gì?
① Reset ② L.CLR
③ Dip Switch ④ Stop Switch
24. Nội dung bộ nhớ nào của CPU PLC là sai?
① Bộ nhớ PLC là bộ nhớ chương trình người dùng và bộ nhớ dữ liệu. Nó được chia thành ba loại bộ nhớ.
② RAM là bộ nhớ chứa các chương trình được sử dụng và nội dung điều khiển có thể thay đổi.
③ Data Memory là khu vực lưu trữ trạng thái tiếp điểm của đầu vào / đầu ra, bộ đếm thời gian và bộ đếm và thông tin như giá trị đặt và giá trị hiện tại.
④ RAM được sử dụng như chương trình hệ thống để xác định chức năng hoặc hiệu suất của PLC.
25. Để mô tả thiết bị khi viết PLC dạng ngôn ngữ Ladder
Cần làm gì?
① Ghi bình luận
② Thêm ghi chú
③ Ghi báo cáo
④ Ghi tham số
26. Điều gì sai với mô tả của Counter?
① Bộ đếm đếm khi tín hiệu đầu vào tăng lên.
② Khi bộ đếm đạt giá trị Counter Up, bộ đếm sẽ dừng lại ngay cả khi tín hiệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng lên.
③ Sau khi bộ đếm đặt giá trị Counter Up lần 1, có thể Reset Counter bằng lệnh [MOV k0 C0].
④ Giá trị cài đặt bộ đếm là K1 ~ K32767
27. Khi thay pin CPU, thời gian dự phòng của tụ điện bên trong là bao nhiêu?
① 1 phút
② 2 phút
③ 3 phút
④ 5 phút
※ PLC : Câu 21 ~ 40
전원
UNIT
CPU
QX42
QY42
QX42
QY42
Q64AD
( )
Q62DA
<C0 K50>
X1

## Slide 4
PLC
36. Điều khiển đầu ra M0 bằng cách bật tắt X5 như trong biểu đồ bên dưới. Kết quả của đầu ra M0 khác biệt nhất?
① ②
③ ④
37. Khi điều kiện đầu vào X0 được BẬT, muốn truyền dữ liệu từ M10 ~ M13 sang M100 ~ M103 trong 1 Scan.
Chương trình nào phù hợp ?
① MOVP K1M10 K1M100
② FMOV M10 M100 K4
③ BMOVP M10 M100 K4
④ BMOV K1M10 K1M100 K4
38. Trong menu Project của GPPW, CPU hiện đang giao tiếp
để so sánh sự khác biệt với nội dung được lưu trữ trong PC. Menu là gì?
① Tương phản
② Sao chép
③ Chỉnh sửa dữ liệu
④ Macro
39. Như hình dưới đây, điều kiện đầu vào X0 là Bật và đầu ra Y76. Khu vực A nhập Lệnh là gì?
① RST ② SET ③ PLS ④ PLF
40. Trong mạch điều khiển chính (MC) dưới đây, A, B lần lượt là gì?
① A: M2, B: M1 ② A: M1, B: M2
③ A: N2, B: N1 ④ A: N1, B: N2
입력(X0)
출력(Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
설정 시간
(10초)
X1
[ MC N1 M1 ]
[ MCR ( A ) ]
< Y40 >
X5
(N1)
(M1)
X2
[ MC N2 M2 ]
(N2)
(M2)
[ MCR ( B ) ]

## Slide 5
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
43. Chức năng nào không phải của bộ giảm thanh khí nén?
① Hiệu quả giảm tiếng ồn tốt.
② Không bị biến dạng do va đập hoặc rung động của ống xả
③ Lực kháng xả phải lớn và không làm ảnh hưởng tới hoạt động của bộ truyền động.
④ Nó phải có hình dạng nhỏ gọn, dễ lắp vào van điện từ, v.v.
46. Đặc điểm nào không phải của van đệm?
① Lực hoạt động của van nhỏ
② Thích hợp cho van vận hành tự động hoặc áp suất cao
③ Cấu trúc đơn giản và dễ sản xuất với độ chính xác cao
④ Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh.
49. Tùy theo phương thức hoạt động mà loại van điều hướng nào khác biệt nhất?
① ②
③ ④
45. Trong số các máy nén piston, phương pháp làm mát nào được sử dụng cho cỡ trung bình / lớn?
① Loại làm mát bằng nước
② Loại làm lạnh
③ Loại làm mát bằng không khí
④ Loại hấp phụ
48. Đâu không phải là nhược điểm của kỹ thuật khí nén?
① Không có độ đàn hồi
② Khó kiểm soát tốc độ chính xác
③ Hiệu quả kém
④ Ngừng giữa chừng khó khăn.
47. Quay đĩa quay với tốc độ cao, tăng lượng chuyển động của chất khí thông qua cánh làm tăng tốc độ và áp suất.
Động cơ khí nén trên là gì?
① Động cơ bánh răng ② Động cơ piston
③ Động cơ kiểu tuabin ④ Động cơ kiểu cánh gạt
44. Đáp án nào khác biệt khi mô tả mạch Meter In và Meter Out ?
① Khi mặt buồng ngược ở trạng thái tự do, áp suất khí nén tăng ngay lập tức.
② Vì áp suất trong buồng chuyển tiếp ở trạng thái dòng chảy tự do, giảm xuống áp suất khí quyển
③ Do không khí có khả năng nén nên quá trình khởi động nhanh của piston khó ngăn chặn hoàn toàn.
④ Do lực đẩy gây ra bởi chênh lệch áp suất giữa buồng tiến và buồng lùi, pít-tông di chuyển tương đối đồng đều
51. Câu nào sai khi nói về cách thức hoạt động của van điện từ?
① Chống va đập tốt
② Tiếng ồn van thấp và sinh nhiệt
③ Thời gian chuyển đổi van nhanh chóng
④ Tiêu thụ điện thấp
41. Thiết bị khí nén tạo chân không theo nguyên lý Venturi là gì?
① Công tắc áp suất ② Ejector
③ Tấm đệm ④ Van điện từ
42. Khi áp suất không khí trong mạch vượt quá giá trị đặt,
Để điều chỉnh áp suất, sử dụng van nào dưới đây?
① ②
③ ④
50. Điều gì sai với tên của ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② ㉡ hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
㉡수동조작
㉢밸브초기위치
㉠간접작동형
㉣전기신호

## Slide 6
Khí nén
52. Đâu không phải là phương pháp làm khô của máy sấy khí?
① Máy sấy khí làm mát bằng nước
② Máy sấy khí hấp thụ
③ Máy sấy khí làm mát
④ Máy sấy khí hấp phụ
59. Giải thích đúng về chức năng của rơle dưới đây là gì?
Có thể cho dòng điện gấp hàng chục lần dòng điện nhập ở tiếp điểm đầu ra khi nhập lực điện từ tiêu thụ của coil rơ le.
① Chức năng bộ nhớ ② Chức năng rẽ nhánh
③ Chức năng khuếch đại ④ Chức năng chuyển đổi
53. Đâu không phải là ưu điểm của ống nhựa?
① Có khả năng tăng dung lượng nhiều hơn so với tỷ lệ đường kính ống.
② Giá thành đắt
③ Dễ duy trì, bảo dưỡng
④ Có tính mềm dẻo, linh động nên dễ thao tác và dễ sử dụng với cả ống dẫn của máy có bộ phận quay.
56. Cho khí nén đi qua tại một vị trí điều khiển nào đó và dừng tại vị trí điều khiển khác, được sử dụng chủ yếu với vai trò là van chuyên để dừng. Là loại van nào ?
① Van 3 cửa 2 vị trí ② Van chặn
③ Van áp suất ④ Van 2 cửa 2 vị trí
60. Sơ đồ mạch khí nén của van trễ thời gian là gì?
①
②
③
④
57. Có ưu điểm là tối thiểu hóa diện tích lắp đặt, lực đẩy tiến / lùi đồng nhất, dừng giữa chừng tốt.
Đang nói tới loại xilanh nào?
① ②
③ ④
54. Hoạt động độc lập ở hai hoặc nhiều vị trí điều khiển, có thể được gọi là van kiểm tra đôi. Là loại van nào?
① ②
③ ④
55. Duy trì áp suất chất khí cố định và khi nhiệt độ và thể tích thay đổi thì nhiệt độ và thể tích tỷ lệ thuận với nhau.
Là định luật nào ?
① Định luật Pascal ② Định luật Charles-Boyle
③ Định luật Charles ④ Định luật Boyle
58. Chọn đáp án có cấu trúc bên trong của van điều khiển hướng so với ký hiệu và vị trí cổng không khớp.
① ②
③ ④
A
R
Z
P
R
Z
2
1
3
2
12
P
A
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
P
R
A
12
Notes: 6

## Slide 7
Máy
※ Đề máy : Câu 61 ~ 80
61. Điều gì sai với mô tả kỹ thuật của máy?
① Máy được cấu thành bởi tổng hợp các linh kiện
② Chuyển đổi cung cấp năng lượng hữu hạn
③ Có những chuyển động phù hợp với mục đích của con người
④ Cần cung cấp năng lượng để làm việc
62. Phân loại TRỤC (Shaft) nào sau đây là sai?
① Phân loại theo chất liệu vật liệu
② Phân loại theo mục đích sử dụng
③ Phân loại theo hình dạng
④ Phân loại theo cấu trúc mặt cắt
63. Khớp nối nào sau đây được sử dụng để nối các trục
cắt nhau?
① Universal Coupling ② Oldham Coupling
③ Flange Coupling ④ Flexible coupling
64. Hình dưới đây là loại vòng bi nào?
① Single row deep groove ball bearing
② Magneto ball Bearing
③ Angular ball bearing
④ Self-aligning ball bearing
65. Vòng bi có chỉ số như sau 62 08 C2 P6
Đáp án nào sai?
① Là Self-aligning ball bearing .
② Đường kính trong là 40mm.
③ C2 là ký hiệu Clearance.
④ Độ chính xác là cấp 6.
66. Loại đinh ốc nào sau đây dùng để nối?
① Đinh ốc Square ② Đinh ốc buttress screw
③ Đinh ốc knuckle ④ Đinh ốc unified thread
67. Chốt Pin nào được sử dụng để ngăn chặn việc nới lỏng bu lông và đai ốc, và để kết nối các bản lề?
① Parallel pin ② Taper pin
③ Split Pin ④ Spring pin
68. Điều gì là chính xác từ lời giải thích của Woodruff key?
① Thường được sử dụng cho các trục lớn
② Độ bền của trục vượt trội
③ Thích hợp cho trục côn của ô tô và máy công cụ
④ Rất khó để xử lý và điều chỉnh.
69. Bánh răng nào sau đây không thuộc trục song song?
① Worm Gear
② Internal Gear
③ Helical Gear
④ Rack Gear
70. Có răng trên mặt nón, bánh răng có đường răng đồng nhất trên mặt trụ tròn. Bánh răng nào đang được nhắc tới?
① Bánh răng vít Hypoid
② Bánh răng Helicon
③ Bánh răng xoắn ốc
④ Bánh răng côn thẳng
71. Nêu tính năng của hộp giảm tốc đa hệ?
① Ít được sử dụng
② Được sử dụng cho tải trọng không cố định
③ Khi sử dụng góc xiên, nó sẽ trở thành trục chéo
④ Có thể sử dụng ở tốc độ quay cao, tiếng ồn thấp
72. Điều nào không đúng với đặc điểm của Timing Belt?
① Hoạt động chính xác, không bị trơn trượt
② Lực căng căng ban đầu cao
③ Chịu tải trọng tốt
④ Tiếng ồn thấp
73. Điều nào không đúng với đặc điểm của Ball Screw?
① Hiệu quả cao vì được truyền bằng ma sát lăn
② Có thể giảm thiểu Backlash
③ Lực kháng lăn lớn.
④ Tuổi thọ cao hơn so với thiết bị sử dụng ma sát trượt
74. Điều gì không đúng với các đặc điểm của Thanh dẫn LM?
① Xảy ra trơn trượt và không bị mất chuyển động.
② Cho tải trọng ban đầu phù hợp nên có thể tạo nên độ bền cao.
③ Có thể duy trì mức độ trong thời gian dài
④ Hệ số ma sát thấp nên hiệu suất chuyển động cao

## Slide 8
75. Tính năng đặc trưng của Ball Spline là gì?
① Có thể cho tải trọng ban đầu
② Không thể truyền mô-men xoắn
③ Không được dùng cho có tải trọng quá mức.
④ Không có Stick slip và Lost motion.
76. Thay đổi Home Pitch của Nut rồi cung cấp Preload.
Phương pháp Ball Screw nào đang được nhắc đến?
① Double Nut Type
② Precison(Grinding) Ball Screw
③ Offset Preload Type
④ Static Pressure Preload Type
77. Điều gì không đúng với mô tả về chất bôi trơn?
① Hầu hết các chất bôi trơn đều có nguồn gốc từ
dầu khoáng
② Cần có đủ độ dính (nhớt)
③ Tính nhớt có thể chịu được ở trạng thái bôi trơn có giới hạn
④ Phải có độ ổn định cao chống lại quá trình oxy hóa hoặc nhiệt
78. Đâu không phải là một trong ba yếu tố chính của thành phần bôi trơn?
① Chất làm cô đặc
② Chất ức chế gỉ
③ Chất phụ gia
④ Dầu cơ bản
79. Trong vẽ kỹ thuật, Đường vẽ nào được sử dụng ở đường quỹ đạo bước răng ghi trên răng của xích v.v?
① Leader line ② Pitch Line
③ Imaginary line ④ Cutting Plane Line
80. Khi chia 1 vạch lớn thước cặp Vernier Calipers thành 20 phần bằng nhau. Giá trị đo tối thiểu 1 vạch nhỏ là bao nhiêu?
① 0,01 ㎜
② 0,02 ㎜
③ 0,04 ㎜
④ 0,05 ㎜
Máy

## Slide 9
Đáp án
1 | 2
2 | 2
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3
8 | 1
9 | 1
10 | 2
11 | 2
12 | 3
13 | 4
14 | 2
15 | 3
16 | 4
17 | 1
18 | 4
19 | 4
20 | 3
21 | 2
22 | 4
23 | 2
24 | 4
25 | 1
26 | 3
27 | 3
28 | 1
29 | 2
30 | 3
31 | 4
32 | 1
33 | 1
34 | 4
35 | 1
36 | 2
37 | 1
38 | 1
39 | 4
40 | 3
41 | 2
42 | 1
43 | 3
44 | 2
45 | 1
46 | 4
47 | 3
48 | 1
49 | 4
50 | 3
51 | 1
52 | 1
53 | 2
54 | 4
55 | 3
56 | 4
57 | 1
58 | 3
59 | 3
60 | 2
61 | 3
62 | 1
63 | 1
64 | 3
65 | 1
66 | 4
67 | 4
68 | 3
69 | 1
70 | 4
71 | 4
72 | 2
73 | 3
74 | 1
75 | 1
76 | 3
77 | 3
78 | 2
79 | 2
80 | 4
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án

## Slide 10
※ Điện : Câu 1 ~ 20
WS TEST 2
1. Ý nào không đúng khi giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron có hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Lượng hạt điện tích dương là chính xác nhưng lượng hạt trung tính có thể hơn kém vài đơn vị
2. Điện năng do các êlectron tự do di chuyển giữa các nguyên tử tạo ra được gọi là?
① Nhiễm điện
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Điện ly
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, hiện tượng mất đi 1 phần pha của dòng điện xoay chiều thường gặp gọi là gì?
① Mất điện tức thời
② Giảm điện áp tức thời
③ Sấm sét
④ Nháy điện
4. Dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện sóng?
① Chu kỳ
② Đỉnh
③ Trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả dưới đây?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Điện trở cố định màng carbon nhỏ
② Điện trở phim kim loại
③ Điện trở xi măng
④ Điện trở khả biến
7. Theo cấu tạo, đâu không phải là một loại biến trở ?
① Loại màng carbon
② Loại màng kim loại
③ Loại phủ sứ
④ Loại cuộn cảm
8. Tụ nào thông thường sử dụng ở mạch ghép hoặc mạch hằng số thời gian nhanh?
① Tụ hóa
② Tụ Mylar
③ Tụ sứ
④ Tụ Tantal
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng đó được gọi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm tương hỗ
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Là phần tử đóng mở, chuyên sử dụng cho điện áp ngược cao, dòng điện cao ?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không phát ra tiếng
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt tốt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Photo Diode
③ Diode phát quang + Photo TR
④ Diode phát quang + Photo Diode
14. Trong số các loại điện trở nhiệt, loại nào khi nhiệt độ tăng
thì giá trị điện trở giảm?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến loại nhỏ, loại nào để lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa
② Kiểu phản chiếu hồi quy
③ Loại phản xạ
④ Photo interrupter

## Slide 11
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra là các chân I + và V + . Bạn cần sử dụng loại module AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin (ngưỡng) của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Đưa điện áp cực dương về giá trị -
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Đưa điện áp cực dương về giá trị +
④ Đưa điện áp cực dương về giá trị 0
19. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ
WS TEST 2

## Slide 12
PLC
* PLC: Câu 21 ~ 40
21. Để điều khiển sự hoạt động chính xác của Động cơ Servo AC. Sử dụng cái nào?
① Bộ định vị ② Bộ đếm tốc độ cao
③ Đơn vị chuyển đổi AD ④ Servo AMP
22. Hình dưới đây là mạch đơn vị đầu ra. Phương thức đầu ra và điện áp đầu ra phù hợp là gì?
① Đầu ra TR, 24V ② Đầu ra NPN, 0V
③ Đầu ra PNP, 24V ④ Đầu ra tương tự, 0V
23. Cần phải cách điện để ngăn nhiễu xâm nhập vào card đầu vào / đầu ra của PLC. Sử dụng cái nào dưới đây?
① Relay ② SSR ③ TR ④ Photo Coupler
24. KIT được cấu hình như trong hình bên dưới.
Tìm phạm vi đầu vào / đầu ra của thẻ Số ①.
① YE0 ~ YFF ② Y140 ~ Y15F
③ YE0 ~ YEF ④ Y140 ~ Y14F
25. Chuyển đổi số thập lục phân A37 thành BCD (số thập phân được mã hóa nhị phân).
① 0011 0100 0011 1010
② 0000 1001 0011 0111
③ 0010 0110 0001 0101
④ 0000 1010 0011 0111
26. Device nào sử dụng dạng số của các Device (X, Y, M, L, B, D, W,...)?
① D ② W ③ R ④ Z
27. Sau đây là xử lý hoạt động của PLC FLOW. Bên trong dấu ngoặc [ ] là gì?
① 1 Scan
② 1 Cycle
③ WDT
④ Program
28. Chương trình PLC GPPW viết dạng ngôn ngữ Ladder. Có thể thiết lập và chỉnh sửa viết chương trình sang dạng ngôn ngữ khác. Sử dụng chức năng nào dưới đây ?
① Write PLC ② Converter
③ Write Mode ④ Debug
29. Để cài đặt loại và phân bổ số điểm chiếm hữu của card trong PLC. Vào mục nào trong Parameter?
① I/O ② PLC RAS
③ Boot File ④ System
30. Đây là mô tả của Timer. Cái nào là đúng?
① Ngay cả khi giá trị cài đặt của Timer giờ là “0”, nó vẫn hoạt động.
② Timer là lệnh 4 Step. (Tuy nhiên tiếp điểm của Timer chỉ là 2 Step)
③ Giá trị cài đặt bộ hẹn giờ chỉ có thể được đặt trực tiếp.
④ Giá trị cài đặt bộ hẹn giờ là K1 ~ K32768.
31. Mạch nào hoạt động giống như biểu đồ thời gian
sau đây? (Timer sử dụng là loại 10ms)
전원
Unit
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
Q62DA
Q62AD
①
[ ??? ]
X10
T0
Y30
5s
①
②
③
④

## Slide 13
PLC
32. Nhìn vào chương trình và biểu đồ dưới đây. Chọn những thời điểm mà C0 On.
① ⓓ ② ⓑ, ⓒ ③ ⓑ, ⓓ ④ ⓒ, ⓓ
33. Đây là mô tả về các lệnh MC / MCR. Cái nào là
đúng?
① Trong trường hợp MC / MCR ON → OFF, lệnh OUT
là OFF.
② Trong trường hợp MC / MCR ON → OFF, lệnh SET
sẽ trở thành RST.
③ 100ms, 10ms, bộ hẹn giờ tích hợp được đặt thành
“0”
④ Nếu bạn sử dụng MC ~ MCR, bạn có thể tiết kiệm
thời gian quét.
34. Sau đây là giải thích về Latch Clear.
“Clear (…) được thiết lập bởi Latch.”
Chọn đáp án điền vào thích hợp.
① Memory Card
② Program Memory
③ Device Memory
④ Format Program & Memory Card
35. Trong mạch Ladder phía dưới, bật X0 trong 2 giây.
Giá trị của D20 là bao nhiêu?
① 0 ② 10 ③ 20 ④ 30
36. Chương trình tiếp theo K1 được truyền tới M bao nhiêu?
① M9 ② M10 ③ M120 ④ M119
37. Điều gì sai với mô tả của SM400?
① Là tiếp điểm luôn Bật
② Là một rơ le đặc biệt.
③ Có thể sử dụng không giới hạn.
④ Bật / tắt cứ sau 1 giây.
38. Trong Parameter, nơi đặt thanh ghi tệp R là ?
① PLC RAS
② PLC File
③ Device
④ System PLC
39. Để kiểm tra xem các Card PLC đang sử dụng có
Sử dụng chức năng nào?
① Chẩn đoán PLC ② Monitor
③ Giám sát hệ thống ④ Giám sát lỗi
40. Thời lượng pin Q6BAT là bao lâu? (Khi được kết nối với mô-đun CPU và luôn được cung cấp năng lượng)
① 7 năm ② 8 năm
③ 9 năm ④ 10 năm
X0
X1
C0
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
X0
K10
D10
MOV
K20
D10
MOVP
D10
D20
MOV
X0
[ FMOV K1 K3M0 K10 ]

## Slide 14
Khí nén
※ Khí nén : Câu 41 ~ 60
43. Sử dụng van 5/3 để vận hành Xi lanh. Khi các tín hiệu điều khiển hướng của cả hai mặt van bị chặn. Kiểu kết nối van nào cho phép xi lanh di chuyển trái / phải bằng tay?
① Tất cả các kiểu khối cổng ② Kiểu kết nối PAB
③ Kiểu kết nối ABR ④ Kiểu kết nối PRS
48. Theo sơ đồ của hệ thống khí nén, phần nào được đặt ngay sau máy nén khí?
① Động cơ điện ② Bộ tách dầu phun
③ Bộ làm mát phía sau ④ Máy sấy
41. Ý nào không đúng với đặc điểm của Vacuum Ejector?
① Mức độ chân không gần như tỷ lệ thuận với áp suất cung cấp
② Cần có tank chứa khí chân không.
③ Tuổi thọ cao do không có bộ phận chuyển động.
④ Có thể sử dụng van điều khiển chung.
42. Trong mạch hoạt động có hai hoặc nhiều mạch nhánh
Van nào điều khiển tuần tự bằng áp suất trong mạch?
① Van tuần tự ② Van áp suất
③ Van Shuttle ④ Van một chiều
45. Không phải mục đích của Tank ?
① Làm khô không khí
② Làm mát không khí
③ Lưu trữ không khí
④ Ngăn chặn xung động
50. Giải thích đúng về xi lanh khí nén có ký hiệu bên dưới là gì?
① Một số vị trí có thể được điều khiển bằng cách kết nối hai hoặc nhiều xi lanh tác động kép trên cùng một trục và điều khiển chúng độc lập.
② Vì khí nén được cung cấp cho hai piston, công suất mà thanh piston có thể tạo ra gấp đôi so với một xi lanh tác dụng kép có cùng đường kính.
③ Giá trị lực đẩy khi tiến và khi lùi là như nhau, tốt cho các trường hợp dừng ở giữa
④ Vòng bi giữ thanh piston nằm ở cả hai phía, do đó chuyển động qua lại trơn tru và nó có thể chịu được lực ngang và tải trọng tác dụng lên thanh ở một mức độ nào đó
46. Ký hiệu nào phù hợp với cấu tạo bên trong của van điều khiển hướng bên dưới?
① ②
③ ④
44. Điều gì không đúng với mô tả của van điều khiển tốc độ?
① Đây là van điều khiển lưu lượng một chiều
② Nếu khí đi theo chiều mũi tên, van một chiều bị chặn và khí đi qua van tiết lưu, do đó tốc độ dòng chảy được kiểm soát.
③ Nên lắp ở vị trí gần cửa xả hơn là gần cửa nguồn
④ Nếu đường ống dài, không khí trong đường ống ảnh hưởng đến việc điều khiển tốc độ.
㉠
[Thí dụ]
Z
A
P
R
1
3
2
12
12
1
3
2
10
1
3
2
10
1
3
2
49. Nhìn vào ký hiệu khí nén dưới đây, giá trị chính xác của đầu ra khi đồng thời cung cấp áp suất khí nén cho đầu vào là bao nhiêu?
① ⓐ5kgf / ㎠, ⓑ6kgf / ㎠ ② ⓐ3kgf / ㎠, ⓑ4kgf / ㎠
③ ⓐ3kgf / ㎠, ⓑ6kgf / ㎠ ④ ⓐ5kgf / ㎠, ⓑ4kgf / ㎠
5kgf/㎠
3kgf/㎠
4kgf/㎠
6kgf/㎠
ⓐ
ⓑ
47. Chọn đáp án sai về đặc điểm của van điện từ?
① Bền, chống va đập tốt
② Điện năng tiêu thụ thấp
③ Thời gian chuyển đổi van nhanh chóng
④ Tiếng ồn rất nhỏ.
Notes: 14

## Slide 15
Khí nén
57. Đáp án sai với tên ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② ㉡ hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
54. Khi khả năng hấp thụ của chất hút ẩm trở nên bão hòa, chức năng của nó bị mất, nhưng phương pháp làm khô nào có thể được sử dụng bán vĩnh viễn khi nó được tái sử dụng bằng cách gia nhiệt?
① Loại hấp phụ ② Loại ngưng tụ
③ Loại làm lạnh bằng khí ④ Loại làm lạnh bằng nước
55. Chọn đáp án sai khi nói về van điều khiển tốc độ ?
① Do lực đẩy gây ra bởi chênh lệch áp suất giữa ㉠ và ㉡ nên piston chuyển động tương đối đều.
② Áp suất phía ㉡ ở trạng thái chảy tự do nên giảm ngay áp suất khí quyển.
③ Khí mặt bên ㉠ ở trạng thái tự do, áp suất khí nén tăng ngay lập tức
④ Do khả năng nén của không khí, khó có thể ngăn cản hoàn toàn sự khởi động nhanh của piston
56. Điều nào không đúng với đặc điểm của động cơ khí nén?
① Do khả năng nén của không khí, tốc độ quay dễ bị ảnh hưởng bởi tải trọng
② Khó điều khiển tốc độ và khó điều khiển quay ngược
③ So với động cơ, hằng số thời gian được xác định bởi tỷ lệ quán tính trên đầu ra nhỏ, do đó, dừng khởi động trơn tru và tỷ lệ đầu ra / trọng lượng lớn
④ Nếu bình chứa khí được lắp đặt làm nguồn khí nén, nó cũng có thể được sử dụng làm nguồn truyền động không sử dụng
59. Có thể kiểm soát thời gian chính xác ngay cả trong thời gian dài và ít sai số về độ chính xác thời gian do sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm là gì?
① Bộ hẹn giờ động cơ ② Bộ hẹn giờ Digital
③ Bộ hẹn giờ điện tử ④ Hẹn giờ khí nén
60. Ví dụ dưới đây là mô tả các tính năng của máy nén.
Chọn đáp án đúng.
Không có van hút hay van xả giống như máy nén hai chiều do cấu tạo làm tăng bằng áp suất không khí theo quy định khi dung tích thay đổi lên tới cửa xả tùy theo chuyển động quay của rotor.
Cung cấp khí nén liên tục một cánh nhẹ nhàng, do đó tiếng nhỏ và kích thước bé, được dùng nhiều với vai trò là nguồn khí nén trong motor nén khí
① Máy nén kiểu tuabin ② Máy nén kiểu trục vít
③ Máy nén kiểu cánh gạt ④ Máy nén kiểu cánh quạt
Mô tả
58. Hướng chuyển động của tải trọng và tâm trục phải phù hợp với nhau, và phương pháp lắp xylanh nào là chắc chắn nhất?
① ②
③ ④
㉡ Hoạt động thủ công
㉢ Vị trí ban đầu của van
㉠Loại hoạt động gián tiếp
Tín hiệu điện
53. Vì phần tiếp điểm và coil của rơ le được phân tách bằng điện nên có thể xử lí tín hiệu của các tính chất khác nhau.
Là chức năng nào của rơ le?
① Chức năng nhánh ② Chức năng khuếch đại
③ Chức năng ghi nhớ ④ Chức năng biến đổi
㉠
㉡
51. Đệm lót nào được sử dụng chủ yếu trong xi lanh có đường kính từ 20mm trở lên?
① Air Cushion ② Absorber
③ Đệm cao su ④ Stopper
52. Đáp án không liên quan đến ký hiệu khí nén sau đây?
① Speed controller
② Pressure Valve
③ Check Valve
④ Needle Valve
Notes: 15

## Slide 16
MÁY
※ Máy : Câu 61 ~ 80
61. Điều gì không phù hợp với mô tả của thiết bị truyền động?
① Khó thiết kế và khó quản lý nguồn điện
② Truyền động điện chủ yếu bằng động cơ.
③ Truyền động nén dầu thường được sử dụng khi cần một lượng công suất lớn.
④ Truyền động khí nén có độ lặp lại kém.
62. Điều gì không phù hợp với mô tả của trục?
① Khi đường kính lớn hoặc khi cần nhẹ, người ta sử dụng trục vòng đặc.
② Tùy theo hình dạng mà có trục thẳng, trục khủy và trục dẻo.
③ Trục Spindle quay với tốc độ cao 10000 vòng / phút.
④ Tải trọng tác động theo hướng trục là trục Pivot Journal
63. Điều gì là đúng về trục Arbor?
① Hình dạng và kích thước chính xác, ít bị biến dạng.
② Khi nó quay, lực và mômen xoắn tác động.
③ Khả năng chống mài mòn là rất quan trọng.
④ Nó được hỗ trợ bởi vòng bi.
64. Đáp án đúng khi mô tả về lắp trục?
① Ấn vào chỉ trường hợp xảy ra khi trục nhỏ và lỗ lớn.
② Kích thước tối đa cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
③ Dung sai kích thước = kích thước tối đa cho phép trừ đi kích thước tối thiểu cho phép
④ Kích thước tối thiểu cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
65. Được cấu tạo bằng hai tấm thép đúc có hình bán nguyệt dùng để che phủ chỗ nối hai trục với nhau thông qua một lỗ có vách ngăn ?
① Universal coupling ② Flange coupling
③ Seller’s coupling ④ Muff coupling
66. Mối ghép nào được sử dụng khi các đường trục cắt nhau?
① Universal coupling ② Rubber coupling
③ Clamp coupling ④ Seller’s coupling
67. Đâu không phải là đặc điểm của Rolling bearing?
① Mômen ma sát khởi động thấp.
② Nó tương thích và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.
③ Dễ dàng sử dụng ở nhiệt độ cao và thấp.
④ Sức mạnh có thể được tăng lên bằng cách áp dụng tải trước.
68. Vòng trong được chia làm đôi và ở giữa dùng lớp lót bằng hợp kim đồng?
① Double row angular ball bearing
② Magneto ball bearing
③ Self-aligning ball bearing
④ Ổ bi tiếp xúc bốn điểm
69. Đinh ốc nào sau đây có góc ren là 30 độ?
① Đinh ốc Unified
② Đinh ốc ống.
③ Đinh ốc tròn
④ Đinh ốc Metric
70. Ý nào không đúng với cách giải thích về phương pháp chống nới lỏng đinh ốc?
① Vòng đệm vênh phù hợp với hoạt động rung.
② Vòng đệm răng thường chỉ sử dụng cho các thiết bị điện nhỏ.
③ Phương pháp chống lỏng bằng 2 đai ốc, đai ốc dưới được gọi là đai ốc khóa
④ Phương pháp chống lỏng bằng 2 đai ốc ,hãy sử dụng đai ốc dưới có chiều cao thấp hơn đai ốc trên
71. Khóa nào có đặc điểm làm giảm độ bền của trục?
① Khóa Sunk.
② Khó trượt.
③ Khóa tròn
④ Khóa bán nguyệt
72. Đáp án không phù hợp với mô tả của bánh răng?
① Truyền tỷ lệ tốc độ chính xác và mô-men xoắn lớn.
② Không có backlash.
③ Rack gear có trục song song.
④ Bánh răng trục vít có trục so le.
73. Mô tả đúng đặc điểm của bánh răng trục xoắn?
① Hai trục giao nhau.
② Tỷ lệ giảm tốc lớn
③ Giá rẻ.
④ Có cùng chiều quay với bánh răng phẳng.
74. Đặc điểm nào không phải của ổ đĩa Harmonic?
① Tỷ lệ giảm tốc cao
② Mô-men xoắn thấp
③ Hiệu suất cao
④ Vận hành tĩnh
75. Hộp giảm tốc thuộc loại nào?
① Động cơ bánh răng.
② Trục đồng tâm.
③ Loại nằm ngang.
④ Trục đặc.

## Slide 17
76. Trong số các loại Timing belt, dù có giảm
chiều rộng đi 60% thì độ bền gấp 4 lần?
① Power Giip HTD
② Power Giip GT
③ Poly Chain GT2
④ Power Giip GT2
77. Điều nào không phù hợp với đặc điểm của Ball Spline?
① Truyền mô-men xoắn thông qua chuyển động thẳng nhẹ nhàng.
② Có thể được sử dụng để thay thế cho Linear Bush
③ Cấu trúc không thể tải trước Preload
④ Được sử dụng khi áp dụng tải trọng và mômen
nhô ra
78. Phương pháp tải trước của Ball Screw sử dụng cấu trúc lò xo gọi là gì?
① Phương pháp Position
② Phương pháp Pressure
③ Phương pháp Offset
④ Phương pháp Deflector
79. Đáp án không đúng với mô tả về Ball screw?
① Phương pháp tải trước Double Nut, được chèn một miếng đệm.
② Phương pháp tải trước Static Pressure là phương pháp thay đổi Home Pitch.
③ Phân loại thành loại tuần hoàn bi và loại tải trọng trước.
④ Khi bảo quản Ball screw, hãy cất nó theo hướng nằm ngang.
80. Trong số các loại vạch dưới đây, vạch nào có độ
dày khác biệt nhất?
① Đường kích thước
② Đường trung tâm
③ Dòng chỉ thị
④ Đường ẩn
MÁY

## Slide 18
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 3
3 | 4
4 | 1
5 | 4
6 | 3
7 | 3
8 | 2
9 | 1
10 | 3
11 | 2
12 | 4
13 | 3
14 | 1
15 | 4
16 | 1
17 | 1
18 | 3
19 | 4
20 | 2
21 | 1
22 | 1
23 | 4
24 | 3
25 | 3
26 | 4
27 | 1
28 | 2
29 | 1
30 | 1
31 | 2
32 | 2
33 | 1
34 | 3
35 | 2
36 | 4
37 | 4
38 | 2
39 | 3
40 | 4
41 | 2
42 | 1
43 | 3
44 | 2
45 | 1
46 | 4
47 | 1
48 | 3
49 | 4
50 | 2
51 | 1
52 | 2
53 | 4
54 | 1
55 | 2
56 | 2
57 | 3
58 | 3
59 | 1
60 | 4
61 | 1
62 | 1
63 | 3
64 | 3
65 | 4
66 | 1
67 | 4
68 | 4
69 | 3
70 | 1
71 | 4
72 | 2
73 | 3
74 | 2
75 | 1
76 | 3
77 | 3
78 | 2
79 | 2
80 | 4
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án

## Slide 19
Điện
1. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Electron nhận được năng lượng và năng lượng của nó tăng lên, nó sẽ rời khỏi quỹ đạo và trở thành một Electron tự do, và tự do di chuyển giữa các nguyên tử. Điện năng được tạo ra theo cách này được gọi là (…)]
① Lượng tử ánh sáng
② Kích thích
③ Điện tích
④ Electron tự do
2. Đáp án nào không đúng với số êlectron của lớp êlectron?
① M = 16
② K = 2
③ N = 32
④ L = 8
3. Điều gì được mô tả tiếp theo?
[Các electron quỹ đạo trong nguyên tử trở thành các electron tự do. ]
① Kích thích
② Lượng tử ánh sáng
③ Ion hóa
④ Phóng xung điện
4. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60㎐ là bao nhiêu?
① 90 ② 120 ③ 180 ④ 240
5. Loại nhiễu như trong hình là gì?
① Tĩnh điện
② Biến động điện áp
③ Chắn tín hiệu điện tử
④ Chuyển mạch (Switching)
6. Nút kiểm tra ELCB cho bảo vệ chống dòng rò có màu gì?
① Vàng ② Xanh lam
③ Đen ④ Đỏ
7. Giá trị đỉnh - đỉnh là 10V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 7,07 ② 6,37 ③ 3.535 ④ 3,185
8. Mã màu của điện trở là [Đỏ Đỏ Nâu Bạc]
Sai số là bao nhiêu?
① 5%
② 10%
③ 15%
④ 20%
9. Loại điện trở nào đang được nhắc tới?
[Được làm bằng nhựa không cháy, không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao và có lớp cách nhiệt phong phú]
① Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
② Điện trở xi măng
③ Điện trở màng kim loại (màng mỏng)
④ Điện trở màng carbon nhỏ
10. Đáp án nào sau đây không phải là một loại của biến trở?
① Màng carbon
② Màng kim loại
③ Cuộn dây
④ Silicone
11. Tụ điện nào sau đây có cực tính?
① Tụ điện Mylar
② Tụ Sứ
③ Tụ Tantal
④ Tụ điện Styrol
12. Hiện tượng suất điện động xảy ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm
13. Loại cuộn dây nào có tụ điện mắc song song ?
① FCZ ② IFT
③ RFC ④ FFC
14. Điện áp ngưỡng thuận của diode Zener 9.1V / Si
là bao nhiêu?
① 0,2V ② 0,7V
③ 2,9V ④ 9.1V
15. TR tần số thấp loại NPN?
① A XXX
② B XXX
③ C XXX
④ D XXX
16. Đâu không phải là đặc điểm của Photo Coupler?
① Tốc độ phản hồi nhanh
② Truyền tín hiệu dạng hai chiều
③ Có độ tin cậy cao
④ Chống ồn
※ Điện : Câu 1 ~ 20

## Slide 20
17. Nhiệt độ tăng thì giá trị điện trở tăng là loại nào?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ RTS
18. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau là bao nhiêu?
① 0V
② 0,2V
③ 0,7V
④ 4.3V
19. Hiệu điện thế qua điện trở trong đoạn mạch sau
đây là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 2,9V
④ 12V
20. Tần số của dạng sóng sin bên dưới là bao nhiêu?
① 200 hz
② 250 hz
③ 500 hz
④ 1khz
CH1 2.00V
M 1000μs
R
D
(Ge)
5[V]
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Điện

## Slide 21
PLC
* PLC : Câu1 ~ 20
1. Kí hiệu tiếp điểm dưới đây thuộc loại tiếp điểm nào?
① Tiếp điểm A ② Tiếp điểm B
③ Tiếp điểm C ④ Tiếp điểm A + B
2. Đây là mô tả về đèn LED của CPU PLC. Chuyện gì vậy?
① RUN LED: Nhấp nháy khi Program hoặc Parameter được ghi.
② MODE LED: Khi màu xanh lá cây bật, CPU là Q mode.
③ BAT. LED: Sáng lên khi xảy ra lỗi điện áp pin thấp
④ USER LED: Bật khi Relay M được kích hoạt.
3. Không thể lưu trong Drive “0”?
① File register ② Program
③ Paramter ④ Device
4. Trong cấu hình PLC sau đây, địa chỉ của Slot trống là gì?
① 0AF ② 10F ③ 09F ④ 0BF
5. 00FF hệ thập lục phân được chuyển đổi thành hệ BCD là bao nhiêu?
① 0000 0000 0101 0100 ② 0000 0010 0101 0100
③ 0000 0000 1111 1111 ④ 0000 0010 0101 0101
6. Card đầu vào Digital QX40 được cắm vào Base PLC. "0" có nghĩa là gì trong QX40?
① Điểm Occupation ② Điện áp đầu vào
③ Mô-đun đầu vào ④ Điểm start I/O
7. Đáp án nào sau đây là relay bên trong cho Data Link và không thể xuất ra bên ngoài?
① W ② B ③ R ④ Y
8. Giải thích nào sau đây về Device là đúng?
① Có 3 loại “T”, chẳng hạn như 100ms, 10ms, và bộ đếm thời gian tích lũy, và chỉ có thể sử dụng On Delay.
② “Y” có thể được thay thế cho Relay M. Nếu thay nó bằng M thì có thể duy trì trạng thái mất điện.
③ Relay “M” không thể duy trì sự cố mất điện.
④ Device X, Y, M đều có thể được sử dụng làm tiếp điểm và đầu ra.
9. Khi muốn kiểm tra sự hoạt động của các Card PLC đang sử dụng có bình thường hay không?
① PLC diagnosis ② PLC Error (help)
③ System monitor ④ Debug
10. Cách nào sau đây không phải là cách để nhập bình luận?
① Nhấp vào Device Comment menu trong menu Project và Edit comment trong cửa sổ đang hoạt động
② Nhấp vào Edit → Documentation → Comment và nhập bình luận trực tiếp vào Device.
③ Tools → Options → Nhấp vào Comment input menu để chỉnh sửa thiết bị và chỉnh sửa nhận xét
④ Parameter→ Device → Nhấp vào Comment Menu và nhập nhận xét vào thiết bị
11. Giá trị cài đặt của bộ đếm C0 là giá trị nào sau đây?
① K0, ② K4, ③ K5, ④ K6
12. Điều gì sai khi mô tả về Analog I/O Unit?
① D/A được sử dụng như một biến tần để điều khiển tốc độ của động cơ cảm ứng.
② A/D được sử dụng để điều khiển nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy, v.v. với PLC.
③ Giá trị Analog thay đổi liên tục theo thời gian
④ D/A được sử dụng để điều khiển vị trí, độ chính xác cao của động cơ.
13. Sử dụng Timer để vận hành mạch sau 0,5 giây.
Chọn đáp án thích hợp cho chỗ trống dưới đây?
① H T0 K500 ② H T0 K50
③ T0 K50 ④ H T0 K5
Coil
전원
UNIT
CPU
QX41
QX41
QY42
QY40
Slot trống
Q64
AD
QX42
( ? )
( ? )
X0
X0
Y40
C0
X0
( Y40 )
X1
X1
C0
RST
C0 ??

## Slide 22
PLC
14. Đáp án sai khi nói về Timer?
① Có thể thay đổi đơn vị của Timer trong Parameter.
② Timer là lệnh 4 step.
③ Timer K10, H10, v.v. có thể được đặt trực tiếp.
④ Giá trị cài đặt Timer là K1 ~ K32767.
15. Khi muốn Reset data của D0 ~ D1 cùng một lúc.
Lệnh thực hiện là gì?
① RST D0 K2 ② DMOV K0 D0
③ FMOV D0 D1 K2 ④ BMOV K0 D0 K2
16. Lệnh nào được sử dụng để chuyển một lượng lớn dữ liệu có giá trị như dữ liệu Recipe/ Location data (nhiều hơn 10 ~ 100) đến vùng Latch?
(Lệnh ngắn nhất có thể viết khi viết chương trình)
① BMOV ② FMOV
③ MOV ④ DMOV
17. Khi viết PLC dạng Ladder, viết vào đâu để mô tả một phần cụ thể của Ladder?
① Edit Comment ② Edit note
③ Parameter ④ Edit Statement
18. Time Chart nào của mạch tự giữ sử dụng SET/RST là đúng?
19. Phím tắt để chuyển đổi và lưu nội dung được ghi sang CPU PLC cùng một lúc?
① Shift + F4 ② F4
③ F3 + Shift ④ F2
20. Mạch phía dưới là môđun nào?
① Unit đầu vào
② Unit đầu ra
③ Unit định vị
④ Standard Ram format
①
X1
SET Y40
RST Y40
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
Y40
X1
X2
②
③
④

## Slide 23
P
R
A
1
3
P
A
R
1
3
3
1
3
P
R
Z
A
A
P
※ Khí nén : Câu 1 ~ 20
3. Phía dưới đang nói về chức năng nào của rơle ?
Trạng thái đầu vào có thể được duy trì bằng tiếp điểm riêng của rơle, do đó, tín hiệu hoạt động có thể được ghi nhớ.
① Chức năng phân chia ② Chức năng biến đổi
③ Chức năng bộ nhớ ④ Chức năng khuếch đại
5. Xilanh nào được dùng ở nơi cần lực lớn và có giới hạn đường kính xi lanh?
① ②
③ ④
1. Đâu không phải là ưu điểm của kỹ thuật khí nén?
① Nhận khí nén từ nguồn điện một cách đơn giản.
② Không có nguy cơ bắt lửa
③ Có thể kiểm soát tốc độ chính xác
④ Có thể tích lũy năng lượng
2. Không phải là đặc điểm của van điện từ?
① Giá thành rẻ
② Không dễ bị hỏng
③ Không cần phải vệ sinh vật trung gian
④ Tiêu thụ điện thấp
9. Đâu không phải là tên 1 bộ phận của tube One - touch?
① Flange ② Đinh ốc
③ Housing ④ Tube fitting
6. Kiểm soát an toàn, kiểm soát chuyển động, chức năng kiểm tra, hoạt động logic, v.v.
Đang nói tới chức năng của van nào?
① ②
③ ④
10. Đáp án sai khi mô tả mạch meter - in và meter - out?
① Chuyển động của piston không ổn định do áp suất trong buồng tiến và buồng lùi không cân bằng.
② Piston chuyển động không đều và xảy ra hiện tượng trượt thanh.
③ Do không khí cửa nguồn được tiết lưu, nên cần thời gian để áp suất trong buồng đảo chiều tăng lên.
④ Không khí được tiết lưu ở cửa nguồn, do đó tốc độ xả bị hạn chế.
7. Chọn đáp án có cấu trúc van so với ký hiệu van không khớp nhau.
① ②
③ ④
4. Van nào có chức năng giảm áp suất từ nguồn khí nén, duy trì lượng áp suất không đổi tới các bộ phận phía sau ?
②
③ ④
8. Đáp án không đúng với đặc điểm của Ejector?
① Cần có tank chứa khí chân không
② Tuổi thọ cao do không có bộ phận truyền động bên trong.
③ So với các máy bơm chân không khác, nó có kích thước nhỏ bằng 1/10
④ Thích hợp để bật / tắt liên tục
Z
2
12
2
12
12
2
R
1
2
12
Khí nén
Notes: 23

## Slide 24
17. Điều gì sai với tên của ký hiệu van điều khiển hướng?
① ㉠ loại hoạt động trực tiếp ② hoạt động thủ công
③ ㉢ vị trí ban đầu của van ④ ㉣ tín hiệu điện
14. Động cơ khí nén thường được sử dụng để quay tốc độ cao, ít rung, tuổi thọ dài là gì?
① Động cơ kiểu cánh gạt ② Động cơ kiểu piston
③ Động cơ bánh răng ④ Động cơ tuabin
18. Điều gì không phải là đặc điểm của van poppet?
① Có thể kiểm soát dòng chảy và phù hợp với đường kính lớn
② Lực hoạt động của van phải được tăng lên tương
ứng với áp suất chất lỏng.
③ Cấu trúc đơn giản, dễ sản xuất và có độ chính xác
cao.
④ Khả năng niêm phong tốt, và ngay cả khi lò xo bị hỏng, nó được đóng lại bởi áp suất chất lỏng.
15. Trong số các loại máy nén khí piston, phương pháp làm mát nào được sử dụng cho máy nén khí nhỏ?
① Làm mát bằng không khí ② Làm mát bằng nước
③ Loại làm mát ④ Loại hấp thụ
16. Phân loại theo phương thức return của van, đâu là phân loại theo phương thức return của van khí nén?
① Return bằng khí nén
② Return bằng máy dò tìm
③ Return bằng con người
④ Return bằng Lò xo (Spring)
19. Định luật nào trong đó áp suất và thể tích tỉ lệ nghịch với nhau trong khi nhiệt độ của khí không đổi?
① Định luật Charles ② Định luật Boyle
③ Định luật Pascal ④ Định luật Charles-Boyle
20. Sơ đồ mạch khí nén cho van off delay là gì?
(Van tiết lưu mở 20%)
①
②
③
④
㉡ Hoạt động thủ công
㉢ Vị trí ban đầu của van
㉠ Loại hoạt động gián tiếp
㉣ Tín hiệu điện
13. Van nào có chức năng cấp khí nén ở một vị trí điều khiển và xả khí nén đã cấp ở một vị trí điều khiển khác?
① Van 3 cửa 2 vị trí ② Van một chiều
③ Van shuttle ④ Van 2 cửa 2 vị trí
11. Đáp án sai khi sử dụng bộ giảm thanh khí nén?
① Tránh những nơi có cấu trúc hoặc vật cản gần cửa xả.
② Chọn một loại có hiệu suất chống tiếng ồn tốt bất kể tốc độ và kích thước luồng không khí
③ Khi bị tắc, rửa sạch và sử dụng lại.
④ Hướng xả của bộ giảm thanh cần chú ý vào vị trí lắp đặt.
12. Không phải là điều kiện lựa chọn bộ lọc khí nén ?
① Màng lọc phải lọc dễ dàng
② Kích thước bộ lọc nhỏ gọn
③ Ít tổn thất áp suất
④ Có tuổi thọ lâu dài
Khí nén
Notes: 24

## Slide 25
WS TEST
※ Máy: Câu 1 ~ 20
1. Tiêu chuẩn công nghiệp Thụy Sĩ được viết là gì?
① VSM
② DIN
③ BS
④ ISO
2. Trục nào không được phân chia theo hình dạng?
① Trục Axle ② Trục Liner
③ Trục Crank. ④ Trục Flexible.
3. Khi lắp trục mà trục lớn, lỗ nhỏ được gọi là gì?
① Vừa vặn. ② Lắp khít.
③ Ấn vào ④ Lắp lỏng.
4. Lời giải thích chính xác nhất cho dung sai là gì?
① Ấn vào xảy ra do sự khác biệt về kích thước, khi trục nhỏ và lỗ lớn.
② Kích thước tối đa cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
③ Kích thước dung sai bằng kích thước tối đa cho phép trừ đi kích thước tối thiểu cho phép
④ Kích thước tối thiểu cho phép là kích thước thực cộng với dung sai.
5. Khớp nối nào được sử dụng khi nối 2 đường trục song song?
① Universal coupling ② Flange coupling
③ Seller’s coupling ④ Oldham coupling
6. Khớp nối trục nào có thể truyền chuyển động tự do ngay cả khi có góc thay đổi nhỏ trong khi truyền động là gì?
① Universal coupling ② Rubber coupling
③ Clamp coupling ④ Seller’s coupling
7. Nêu đặc điểm của Rolling Bearing?
① Mômen ma sát khởi động lớn.
② Không thể được sử dụng để thay thế cho nhau
③ Chỉ sử dụng ở nhiệt độ cao.
④ Độ bền có thể được tăng lên bằng cách áp dụng tải trước.
8. Vòng bi nào phù hợp nhất khi đòi hỏi tốc độ quay cao, tiếng ồn thấp và độ rung thấp do mômen ma sát thấp?
① Double row angular ball bearing ② Magneto ball bearing
③ Self-aligning ball bearing ④ Deep groove ball bearing
9. Không phải là kiểu kết hợp của Angular ball bearing?
① DB ② DF ③ DG ④ DT
10. Khoảng cách giữa 2 Ren của đinh ốc được gọi là gì?
① Pitch.
② Lead.
③ Đường kính danh nghĩa.
④ Sườn.
11. Đinh ốc nào có góc ren nhỏ nhất?
① Đinh ốc Metric ② Đinh ốc Unified
③ Đinh ốc Pipe ④ Đinh ốc tròn
12. Chốt nào được sử dụng để ngăn việc nới lỏng các vít và đai ốc hoặc để ngăn các bộ phận lắp vào trục không bị bung ra?
① Chốt Parallel ② Chốt Split
③ Chốt Knuckle ④ Chốt côn
13. Không đúng với đặc điểm của bánh răng xoắn Screw Gear?
① Hai trục sole.
② Dễ dàng lắp đặt.
③ Giá thành cao.
④ Góc trục trung tâm và khoảng cách giữa hai trục không mẫn cảm với sự thay đổi
14. Điều gì không đúng với đặc điểm của Key bán nguyệt?
① Thường được sử dụng trên một trục nhỏ
② Tăng độ bền của trục.
③ Thích hợp cho trục côn như máy công cụ.
④ Dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
15. Bộ giảm tốc thuộc loại nào?
① Động cơ bánh răng. ② Đồng tâm trục.
③ Loại nằm ngang. ④ Trục đặc.

## Slide 26
16. Điều nào không đúng với đặc điểm của Timing Belt?
① Hầu như không xảy ra hiện tượng trượt bánh hay dao động tốc độ.
② Không có tiếng ồn so với bánh răng hoặc xích.
③ Chống uốn gập cao hơn đai V.
④ Dây đai nhẹ và có thể tăng tốc độ.
17. Đáp án không đúng với đặc điểm của Ball Screw?
① Hiệu quả cao vì được tạo ra bởi ma sát
lăn của các viên bi thép
② Có thể giảm thiểu backlash, mang lại độ
chính xác cao
③ Nó có tuổi thọ thấp hơn so với ma sát trượt.
④ Lực kháng lăn thấp cho phép chuyển động cực kỳ nhỏ và
dễ dàng điều chỉnh
18. Cấu trúc tải trước Preload được sử dụng trong Static Presure Preload là gì?
① Sử dụng miếng đệm
② Sử dụng lò xo
③ Thay đổi độ cao home pitch
④ Chèn bộ làm lệch hướng
19. Dầu nào được sử dụng với mục đích là dầu động cơ máy bay và đầu làm nguội (dầu cắt gọt)?
① Dầu khoáng.
② Dầu béo.
③ Dầu hỗn hợp.
④ Dầu tổng hợp.
20. Đường nào sau đây có độ dày lớn nhất?
① Đường kích thước
② Đường trung tâm
③ Đường chỉ thị
④ Đường ẩn
Máy

## Slide 27
Máy
Điện
Khí nén
PLC
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 1
3 | 3
4 | 2
5 | 4
6 | 2
7 | 4
8 | 2
9 | 2
10 | 4
11 | 3
12 | 1
13 | 2
14 | 2
15 | 4
16 | 2
17 | 2
18 | 1
19 | 3
20 | 2
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 4
3 | 3
4 | 2
5 | 1
6 | 2
7 | 3
8 | 1
9 | 1
10 | 4
11 | 2
12 | 2
13 | 1
14 | 4
15 | 1
16 | 3
17 | 3
18 | 3
19 | 2
20 | 4
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 4
3 | 1
4 | 1
5 | 4
6 | 1
7 | 2
8 | 3
9 | 3
10 | 4
11 | 2
12 | 4
13 | 2
14 | 3
15 | 2
16 | 1
17 | 4
18 | 3
19 | 1
20 | 2
Câu | Đáp án
1 | 1
2 | 1
3 | 3
4 | 3
5 | 4
6 | 1
7 | 4
8 | 4
9 | 3
10 | 1
11 | 4
12 | 2
13 | 3
14 | 2
15 | 1
16 | 3
17 | 3
18 | 2
19 | 2
20 | 4

## Slide 28
※ Điện : Câu 1 ~ 20
Điện
1. Ý nào không đúng khi giải thích về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: gồm proton và nơtron
② Các proton và neutron có khối lượng gần như bằng nhau, và các electron có hạt lớn hơn khoảng 1840 lần
③ Số proton Z = số điện tích = số hiệu nguyên tử => giống số electron
④ Lượng hạt điện tích dương là chính xác nhưng lượng hạt trung tính có thể hơn kém vài đơn vị
2. Điện năng do các êlectron tự do di chuyển giữa các nguyên tử tạo ra được gọi là?
① Nhiễm điện
② Ion hóa
③ Điện tích
④ Điện ly
3. Trong số nhiễu dao động điện áp, hiện tượng mất đi 1 phần pha của dòng điện xoay chiều thường gặp gọi là gì?
① Mất điện tức thời
② Giảm điện áp tức thời
③ Sấm sét
④ Nháy điện
4. Dạng sóng có giá trị đỉnh-đỉnh là 20V. Vậy giá trị Vave là bao nhiêu?
① 6,37V
② 7,07V
③ 12,74V
④ 14,14V
5. Đâu không phải là chế độ thu nhận của máy hiện sóng?
① Chu kỳ
② Đỉnh
③ Trung bình
④ Xung
6. Loại điện trở nào được mô tả dưới đây?
[Bởi vì nó là một loại nhựa không cháy, nó không bắt lửa ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó rất dễ lắp đặt do đặc tính cách nhiệt phong phú]
① Điện trở cố định màng carbon nhỏ
② Điện trở phim kim loại
③ Điện trở xi măng
④ Điện trở khả biến
7. Theo cấu tạo, đâu không phải là một loại biến trở ?
① Loại màng carbon
② Loại màng kim loại
③ Loại phủ sứ
④ Loại cuộn cảm
8. Tụ nào thông thường sử dụng ở mạch ghép hoặc mạch hằng số thời gian nhanh?
① Tụ hóa
② Tụ Mylar
③ Tụ sứ
④ Tụ Tantal
9. Suất điện động sinh ra khi từ thông đi qua cuộn dây bị thay đổi.
Hiện tượng đó được gọi là gì?
① Cảm ứng điện từ
② Suất điện động
③ Định luật Lenz
④ Điện cảm tương hỗ
10. Tụ điện mắc song song trước sau là loại cuộn dây nào?
① RFC
② FCZ
③ IFT
④ Cuộn cảm cho nguồn điện
11. Là phần tử đóng mở, chuyên sử dụng cho điện áp ngược cao, dòng điện cao ?
① TR
② SCR
③ TRIAC
④ SSR
12. Điều gì không phải là đặc điểm của SSR?
① Tiếng ồn thấp
② Không phát ra tiếng
③ Chức năng cao
④ Khả năng chịu nhiệt tốt
13. Thành phần phù hợp của Photo Coupler là gì?
① LED + Diode
② LED + Photo Diode
③ Diode phát quang + Photo TR
④ Diode phát quang + Photo Diode
14. Trong số các loại điện trở nhiệt, loại nào khi nhiệt độ tăng
thì giá trị điện trở giảm?
① NTC
② PTC
③ CTR
④ PPT
15. Trong số các loại cảm biến loại nhỏ, loại nào để lắp PCB?
① Kiểu móng ngựa
② Kiểu phản chiếu hồi quy
③ Loại phản xạ
④ Photo interrupter

## Slide 29
16. Khi kết nối cảm biến đầu ra là các chân I + và V + . Bạn cần sử dụng loại module AD nào?
① Q64AD ② Q68ADV
③ Q68ADI ④ Q61P
17. Điện áp cutin (ngưỡng) của Diode Ge là gì?
① 0,2V
② 0,7V
③ 0,5V
④ 1,4V
18. Điều gì sai với phương pháp tắt SCR đã bật?
① Đưa điện áp cực dương về giá trị -
② Tắt điện áp cực dương bằng công tắc
③ Đưa điện áp cực dương về giá trị +
④ Đưa điện áp cực dương về giá trị 0
19. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 0,7V
③ 4.3V
④ 5V
20. Hiệu điện thế tại Ⓐ là bao nhiêu?
① 0V
② 2,9V
③ 9.1V
④ 12V
R
D2
(Si)
5[V]
Ⓐ
R
ZD
(9.1V)
12[V]
Ⓐ

## Slide 30
PLC
* PLC: Câu 1 ~ 20
1. Điều gì sai trong mô tả của bảng điều khiển relay?
① Có tiếp điểm
② Khó mở rộng hệ thống
③ Sử dụng thuật toán Logic
④ Khó giảm kích thước
2. Cấu hình của bộ nhớ trong của CPU PLC là gì?
① Thẻ nhớ ② RAM tiêu chuẩn
③ Bộ nhớ chương trình ④ ROM tiêu chuẩn
3. Khi xảy ra lỗi pin, cần kiểm tra xem đó là vấn đề pin CPU hay pin thẻ nhớ. Có thể kiểm bằng ?
① SM400 ② M500
③ SD52 ④ D502
4. Unit nào được sử dụng để nhận tín hiệu BẬT / TẮT từ các thiết bị bên ngoài?
① Unit đầu vào Digital ② Unit đầu ra Digital
③ Unit đầu vào Analog ④ Unit đầu ra Analog
5. Trong cấu hình PLC sau, phạm vi đầu vào / đầu ra của Mô-đun Q62DA là bao nhiêu?
① Y150 ~ Y15F ② Y160 ~ Y16F
③ Y110 ~ Y11F ④ Y100 ~ Y11F
6. Chuyển đổi 3B từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân là gì?
① 0101 1011 ② 0011 1011
③ 0101 1001 ④ 0010 0110
7. Sử dụng thông tin của tiếp điểm đầu vào được đọc từ mô-đun đầu vào như một điều kiện hoặc dữ liệu, thao tác sẽ được thực hiện theo chương trình đã nhập trước và kết quả được lưu trong bộ nhớ được gọi là gì?
① Refresh đầu vào ② Hoạt động chương trình
③ Refresh đầu ra ④ Xử lý End
8. Mô tả sau đây là Device nào?
“Thiết bị có khả năng trao đổi thông tin dữ liệu giữa trạm chính đến trạm cục bộ, trạm cục bộ với trạm chính và trạm cục bộ”
① W ② M ③ R ④ S
9. Chức năng nào phù hợp với mô tả dưới đây?
“Nếu có một tập tin Comment được lưu sau khi Read PLC của thiết bị, có thể sao chép và sử dụng Comment đó”.
① Cắt ② Sao chép ③ Nhập tệp ④ Dán
10. Phần nào của Parameter để đặt việc sử dụng vùng Latch và Timer tích hợp?
① PLC File ② Program
③ PLC RAS ④ Device
11. Thời gian dự phòng của tụ điện bên trong khi thay pin CPU là bao nhiêu?
① 1 phút ② 2 phút
③ 3 phút ④ 5 phút
12. Lệnh nào là hoạt động của biểu đồ thời gian tiếp theo?
① PLS ② PLF
③ FF ④SET
13. Điều gì sai với mô tả của Counter?
① Bộ đếm đếm khi tín hiệu đầu vào tăng lên.
② Giá trị cài đặt bộ đếm là K1 ~ K32767
③ Đối với giá trị cài đặt, có thể cài đặt trực tiếp bằng K và cài đặt gián tiếp bằng D.
④ Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi đếm lên, giá trị hiện tại được duy trì.
14. Để bật Y40 sau 2 giây khi nhấn X0.
Tiếp điểm nào trong () ?
① K20 ② X0
③ T0 ④ X2
전원
UNIT
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
QD75
Q62DA
( )
X
Y
1 Scan
1 Scan
<T0 K20>
X0
X2
( )
< Y40 >

## Slide 31
15. Device nào trong dấu () bên dưới?
① N0 ② X1
③ M98 ④ M0
16. Hoạt động giữa MC và MCR khi lệnh MC TẮT
Mô tả kết quả nào là đúng?
① Giá trị hiện tại của TIMER 10ms, 100ms được duy trì.
② Các giá trị Counter và Counter tích lũy được duy trì.
③ Lệnh OUT được duy trì.
④ Lệnh SET bị tắt.
17. Lệnh nào sau đây phù hợp với ()?
“Nếu X0 on, chuyển dữ liệu của 8 device bắt đầu từ D0
sang 8 device bắt đầu từ D8”.
① BMOVP ② MOV
③ MOVP ④ FMOV
18. Bật X0 trong 2 giây. Giá trị của D20 là bao nhiêu?
① 20 ② 30 ③ 10 ④ 0
19. Điện áp đầu ra đúng của mô-đun nguồn dòng Q là bao nhiêu?
① 5V (Single Output) ② 24V (Single Output)
③ 12V (Single Output) ④ 9V (Single Output)
20. Mục nào sau đây không được hiển thị cho phần mô tả của chương trình PLC?
① Comment ② Notes
③ Statement ④ System monitor
NO
M98
X1
MC N0 ( )
MCR N0
( )
D0
K8
X0
D8
X0
K10
D10
MOV
K20
D10
MOVP
D10
D20
MOV
PLC

## Slide 32
Khí nén
12. Chi phí lắp đặt và bảo trì cao, nhưng máy sấy khí nào có thể được sử dụng bán vĩnh cửu vì nó có thể tái sinh bằng cách tác động nhiệt?
① Máy sấy khí làm mát bằng không khí
② Máy sấy khí làm mát
③ Máy sấy khí hấp thụ
④ Máy sấy khí hấp phụ
9. Chức năng nào không phải của bộ giảm thanh khí nén?
① Hiệu ứng tiếng ồn lớn
② Không bị biến dạng do va đập hoặc rung động của ống xả
③ Nó phải có hình dạng nhỏ gọn để dễ dàng gắn vào van điện từ, v.v.
④ Chịu được sự tắc nghẽn lớn để sử dụng lâu dài.
11. Chức năng nào không phải là chức năng đại diện của rơle?
① Chức năng chuyển đổi ② Chức năng rẽ nhánh
③ Chức năng nhân đôi tốc độ ④ Chức năng bộ nhớ
2. Phụ tùng nào có điện cảm ở bộ phận phân tích, phân tích lượng biến hóa dung lượng tĩnh điện đó do giữa đất và điện cực tồn tại vật thể phát tín hiệu đầu ra?
① Công tắc limit và micro
② Công tắc tiếp giáp
③ Công tắc điện dung
④ Công tăc quang điện
4. Cho điện chạy qua bộ hẹn giờ thì tiếp điểm được nối dựa vào hoạt động hút của nam châm điện, cam của đoạn sau tiếp điểm quay, hoạt động tiếp điểm?
① Hẹn giờ khí nén
② Hẹn giờ kỹ thuật số
③ Hẹn giờ kiểu động cơ
④ Hẹn giờ điện tử
8. Trong cấu tạo của Xilanh có bộ phận giảm chấn.
Cái nào dưới đây không được coi là giảm chấn?
① Cushion adjustment screw ② Scraping ring
③ Cushion ring ④ Sealing ring
3. Biểu tượng khí nén cho van điều khiển hướng dưới đây. Giải thích đúng cho mũi tên là gì?
① Vị trí ban đầu của van
② Hướng dòng chảy của van
③ Số cửa trên van
④ Ngắt dòng chất lỏng khỏi van
5. Công tắc không thuộc về loại không tiếp xúc?
① Công tắc micro
② Công tắc quang điện
③ Công tắc sóng siêu âm
④ Công tắc tiếp giáp
6. Đâu không phải là đặc điểm của thiết bị hút chân
không (ejector)?
① Không có bộ phận chuyển động trong bộ phận tạo
chân không nên có tuổi thọ cao.
② Có thể kiểm soát tốt
③ Có thể sử dụng van điều khiển chung
④ Có xung đột áp lực nên cần có bình chứa.
Thích hợp khi lặp lại On-Off
1. Van nào không thuộc van điều khiển áp suất?
① Van giảm áp ② Van tuần tự
③ Van Relief ④ Van xả cấp tốc
10. Ký hiệu khí nén nào đúng cho van định hướng sau đây?
① ②
③ ④
7. Không được phân loại theo phương pháp trở lại (return) của Valve?
① Trở lại bằng tác động con người
② Trở lại bằng lò xo
③ Trở lại bằng khí nén
④ Trở lại phát hiện
※ Khí nén : Câu 1 ~ 20
13. Nhìn vào ví dụ sau, hãy cho biết áp suất đầu ra đúng là bao nhiêu?
① ㉠: 4kgf / ㎠, ㉡: 6kgf / ㎠
② ㉠: 4kgf / ㎠, ㉡: 4kgf / ㎠
③ ㉠: 5kgf / ㎠, ㉡: 6kgf / ㎠
④ ㉠: 5kgf / ㎠, ㉡: 4kgf / ㎠
㉠
4kgf/㎠
5kgf/㎠
㉡
6kgf/㎠
4kgf/㎠
Notes: 32

## Slide 33
17. Các điều kiện lựa chọn khác nhau đối với bộ lọc khí nén là gì?
① Ít tổn thất áp suất
② Thời gian sử dụng phải lâu dài
③ Phạm vi lọc phải nhỏ
④ Phải có khả năng tách nước cao
20. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, mạch điện phù hợp cho bộ hẹn giờ (timer) khí nén là gì?
①
②
③
④
16. Trong số các phương pháp làm mát của máy nén khí piston đa tầng, phương pháp làm mát nào chủ yếu được sử dụng cho máy nén nhỏ?
① Loại làm mát bằng nước
② Loại làm mát bằng không khí
③ Loại hấp thụ
④ Loại làm mát
19. Giải thích nào về phương pháp điều khiển tốc độ là đúng?
① Vì áp suất ở phía ⓑ ở trạng thái chảy tự do, nó ngay lập tức giảm xuống áp suất khí quyển.
② Do không khí cung cấp bị hạn chế, nên cần thời gian để áp suất ở phía ⓐ tăng lên.
③ Do khả năng nén của không khí, khó có thể ngăn cản hoàn toàn sự khởi động nhanh của piston.
④ Chuyển động của piston không ổn định do sự cân bằng áp suất giữa ⓐ và ⓑ không đúng.
ⓐ
ⓑ
18. Điền đáp án thích hợp cho đồ thị sau đây?
①(áp suất
khí quyển)
② (áp suất
khí quyển)
③(+ Đồng hồ đo
áp suất)
④ (áp suất
chân không)
14. Hình bên dưới đây đề cập đến định luật nào?
① Định luật Charles-Boyle ② Định luật Pascal
③ Định luật Boyle ④ Định luật Charles
P1
V1
P2
V2
15. Đâu không phải là thành phần của One- touch fiiting?
① Thread part ② Tube fitting part
③ Housing part ④ Flange part
Notes: 33

## Slide 34
Máy
※ Máy: Câu1 ~ 20
Đáp án không phù hợp với ký hiệu tiêu chuẩn công nghiệp của mỗi quốc gia?
① Đức - DN ② Anh - BS
③ Thụy Sĩ-VSM ④ Nhật Bản-JIS
2. Điều gì không đúng với mô tả về trục Spindle?
① Đường kính trục lớn và chiều dài ngắn.
② Quay với tốc độ cao khoảng 10000 vòng/phút.
③ Có thể bẻ cong và bẻ ngược
④ Lượng biến dạng phải cực kỳ nhỏ
3. Chọn đáp án không thuộc về phân loại trục theo hình dạng?
① Trục Alxe
② Trục Liner
③ Trục Crank
④ Trục Journal
4. Dung sai kích thước là gì?
① Là kích thước tối đa cho phép đối với kích thước thực tế
② Là kích thước tối thiểu cho phép đối với kích thước thực tế
③ Là kích thước tối đa cho phép trừ kích thước tối thiểu cho phép
④ Là kích thước tối đa cho phép cộng kích thước tối thiểu cho phép
5. Coupling nào được sử dụng khi các đường trục cắt nhau?
① Cylindrical coupling ② Flange coupling
③ Seller coupling ④ Universal coupling
6. Đặc tính đúng của Clamp Coupling là gì?
① Dễ dàng tháo rời và lắp ráp, được sử dụng cho đường kính trục nhỏ hơn 200mm.
② Sau khi kết hợp với 3 bu lông dài, được cố định feather key trên cả hai trục.
③ Đặt phần flanges vào đầu của hai trục, cố định chúng bằng key và kết nối chúng bằng bu lông doa.
④ Nó được sử dụng khi hai trục song song và khoảng cách giữa hai trục tương đối ngắn.
7. Điều gì không phải là đặc điểm của ổ bi tiếp xúc 4 điểm?
① Vòng trong được chia thành hai
② Góc tiếp xúc giữa vòng trong và vòng ngoài là 35 độ.
③ Có thể được sử dụng thay cho angular ball bearing
④ Khi được sử dụng, nó được giữ bởi một tấm thép.
8. Đáp án phù hợp cho self-aligning ball bearing là gì?
① ② ③ ④
9. Đinh ốc nào được sử dụng khi hướng của áp suất không đổi, chẳng hạn như một máy ép?
① Đinh ốc vuông ② Đinh ốc hình thang
③ Đinh ốc răng cưa ④ Đinh ốc Knuckle
10. Đáp án không đúng khi mô tả của chốt Pin?
① Chốt Pin được sử dụng khi tải trọng tác dụng lên puli, bánh răng, ... và cách lắp đặt đơn giản.
② Chốt côn có các đầu bị chẻ ngọn và không thể gãy được.
③ Chốt knuckle được kết nối để hai thanh có thể thực hiện chuyển động riêng
④ Chốt Parallel được sử dụng để kết nối các thanh.
11. Key nào làm giảm sức bền của trục do độ sâu của rãnh?
① Saddle key ② Sliding key
③ Pyeong key ④ Vandal key
12. Điều gì không phù hợp với đặc tính bánh răng?
① Truyền động lực hay động lực quay chính xác.
② Tỷ lệ tốc độ vòng quay kém chính xác.
③ Cấu trúc tương đối đơn giản
④ Ít tiêu tốn điện năng
13. Bánh răng nào dùng cho trục so le?
① Spur Gear ② Internal Gear
③ Screw gear ④ Helical gear
14. Bánh răng nào được sử dụng khi hai trục cắt trên cùng một mặt phẳng, có răng trên bề mặt hình nón?
① Helicon gear ② Straight bevel gear
③ Spiral bevel gear ④ Rack gear
15. Điều gì không phù hợp với mô tả của bộ giảm tốc?
① Hộp giảm tốc bánh răng xoắn có hai trục so le nhau.
② Đối với hộp giảm tốc bánh răng côn, 2 trục cắt nhau tại một điểm.
③ Ổ đĩa Harmonic có Backlash nhỏ
④ Bộ giảm tốc đa tầng được sử dụng cho tải trọng cao.
16. Điều gì không phù hợp với đặc điểm của hộp giảm tốc bánh răng worm?
① Do có cấu tạo đơn giản nên có tính kinh tế cao, tiếng ồn, rung khi chuyển động thấp
② Chịu tải trọng lớn, do có cấu tạo trục giao nhau vuông góc nên có thể truyền, nhận lực theo cả hai hướng.
③ Cần vận hành một cách phù hợp và ít sinh nhiệt
④ Tỷ lệ giảm tốc lớn, hiệu suất xấu
17. Đáp án không phù hợp với thành phần và chất liệu của Timing Belt?
① Sợi gia cường ② Răng cao su
③ Cao su mặt bên ④ Vải bạt dưới

## Slide 35
18. Đâu không phải là phương pháp Preload trục Ballscrew?
① Static Pressure Preload Type
② Deflector method
③ Double nut method
④ Offset method
19. Điều gì được mô tả sai đặc điểm của phương pháp dẫn hướng Linear?
① Phương pháp dẫn hướng trượt có hệ số ma sát lớn, hiệu quả kém.
② Linear Bush có tải trọng cho phép lớn.
③ Thanh dẫn hướng LM hầu như không có hiện tượng trượt thanh và mất chuyển động.
④ Ball screw có thể giảm thiểu Backlash
20. Trong số các chức năng của bôi trơn, chức năng nào kéo dài tuổi thọ máy bằng cách giảm ma sát và hỏng hóc?
① Làm mát
② Phân tán tải trọng
③ Niêm phong
④ Giảm mài mòn

## Slide 36
Câu | Đáp án
1 | 1
2 | 1
3 | 3
4 | 3
5 | 4
6 | 1
7 | 4
8 | 4
9 | 3
10 | 1
11 | 4
12 | 2
13 | 3
14 | 2
15 | 1
16 | 3
17 | 3
18 | 2
19 | 2
20 | 4
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 3
3 | 4
4 | 1
5 | 4
6 | 3
7 | 3
8 | 2
9 | 1
10 | 3
11 | 2
12 | 4
13 | 3
14 | 1
15 | 4
16 | 1
17 | 1
18 | 3
19 | 4
20 | 2
Câu | Đáp án
1 | 4
2 | 3
3 | 2
4 | 3
5 | 1
6 | 4
7 | 1
8 | 2
9 | 4
10 | 2
11 | 3
12 | 3
13 | 1
14 | 3
15 | 4
16 | 2
17 | 3
18 | 4
19 | 3
20 | 1
Câu | Đáp án
1 | 3
2 | 1
3 | 3
4 | 1
5 | 4
6 | 2
7 | 2
8 | 1
9 | 2
10 | 4
11 | 3
12 | 2
13 | 4
14 | 3
15 | 3
16 | 2
17 | 1
18 | 3
19 | 1
20 | 4
Máy
Điện
Khí nén
PLC

## Slide 45
Đáp án
61 | 
62 | 
63 | 
64 | 
65 | 
66 | 
67 | 
68 | 
69 | 
70 | 
71 | 
72 | 
73 | 
74 | 
75 | 
76 | 
77 | 
78 | 
79 | 
80 | 
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
41 | 
42 | 
43 | 
44 | 
45 | 
46 | D
47 | 
48 | 
49 | 
50 | 
51 | 
52 | 
53 | 
54 | 
55 | 
56 | 
57 | 
58 | 
59 | 
60 | 
21 | B
22 | C
23 | C
24 | D
25 | C
26 | A
27 | D
28 | A
29 | D
30 | D
31 | B
32 | C
33 | A
34 | D
35 | A
36 | B
37 | C
38 | A
39 | D
40 | D
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 

## Slide 46
[ Điện - điện tử ]
Trang 03
※ Điện - điện tử: Câu 1 ~ Câu 20
1. Trong những nội dung dưới đây, đâu là nội dung giải
thích sai về tụ điện?
A. Điện dung tỷ lệ thuận với khoảng cách của hai tấm kim
loại
B. Mylar conderser được sử dụng chủ yếu ở dải tần số
trung bình.
C. Styrol condenser được sử dụng ở feedback của mạch
dao động
D. Điện trở cách điện của condenser (tụ điện) thông
thường được biểu thị bằng đơn vị MΩ.
3. Điều gì không phải là nội dung cần chú ý khi sử dụng SSR (Solid State Relay)?
A. Cần có biện pháp cách nhiệt do tổn thất điện năng
B. Phải chú ý sự rò rỉ điện nhỏ dù ngay cả khi phần xuất
ở trạng thái OFF.
C. Chú ý bố trí đường dây nhập và xuất
D. Nghiêm cấm sử dụng ở nơi có khí ga có thể phát nổ
4. Nội dung nào sai khi nói về tính chất của coil (cuộn dây)?
A Tính chất giúp làm ổn định sự biến thiên của dòng điện
B Tác động hỗ cảm
C Tính chất khuếch đại
D Tính chất của nam châm điện
5. Điện áp tăng nhanh ở khoảng 0,7V đối với điốt Si và k
hoảng 0,2V đối với điốt Ge. Điện áp này được gọi là gì?
A Threshold voltage
B Breakdown voltage
C Reverse voltage
D Reference voltage
10. Khi số hiệu nguyên tử đồng (Cu) là 30 thì số electron của lớp N là bao nhiêu?
A Lớp N =2
B Lớp N =4
C Lớp N =8
D Lớp N =16
11. Trong số các loại tụ điện, loại nào dùng ở dải tần
cao và dùng trong mạch chỉnh tần như AM, FM?
A Tụ điện B Tu Mylar
C Tụ gốm D Tụ tantan
12. Chức năng nào của tụ điện được sử dụng trong
mạch filter?
A Nạp điện
B Phóng điện
C Không thông qua dòng điện xoay chiều
D Không thông qua dòng điện một chiều
13. Đâu không phải mục đích sử dụng của condenser?
A Cấu tạo diode và mạch chỉnh lưu
B Sử dụng thời gian sạc cấu thành mạch trì hoãn thời gian
C Cấu hình mạch Filter bằng cấu hình cùng điện trở
D Cấu hình cùng cuộn cảm để cấu thành mạch khuyếch đại
03
14. Yếu tố nào không khải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu ?
Vật chất
Trọng Lượng
Nhiệt độ
Diện tích mặt cắt ngang
2. Đáp án nào sai khi nói về đặc tính của cuộn cảm ?
Đặc tính duy trì ổn định sự biến đổi dòng điện
Đặc tính khuyếch đại
Tác động cảm ứng tương hỗ
Đặc tính của nam châm điện
8. Chọn đáp án đúng khi nói về đặc tính của thiết bị điện có bởi kí hiệu dưới đây ?
Có thể điều khiển dòng điện xả bằng dòng điện cổng
Sau khi cấp dòng điện vào cổng, ngay cả khi dòng điện cổng bị cắt vẫn duy trì trạng thái dẫn
Có đặc tính hiệu ứng điện trường
Khi dòng điện cổng bị ngắt dòng điện cực dương bị ngắt
G
A
K
19. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc tính của cặp nhiệt điện ?
A Phản hồi nhanh và tương đối ít lỗi do thời gian
B Nhiệt độ được phát hiện bằng cách sử dụng nhiệt điện
C Độ bền cơ học cao, chống ăn mòn mạnh và an toàn
ngay cả ở nhiệt độ cao
D Hệ số nhiệt độ điện trở lớn có thể đo chính xác cùng nhiệt độ nhỏ
15. Điện trở nào sử dụng tại mạch điện Analog thông thường cần thiết cho độ chính xác cao ?
Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
Điện trở xi măng cement
Điện trở màng kim loại (màng vỏ bọc)
Điện trở màng cacbon nhỏ

## Slide 47
[ PLC ]
※ PLC : câu 21 ~ câu 40
21. Menu nào có thể kiểm tra card đang sử dụng ở
chương trình GPPW có hoạt động bình thường hay
không?
A Chẩn đoán PLC B System monitor
C Chẩn đoán Network D Chẩn đoán Ethernet
22. Dưới đây là giải thích về SET/RST. Hãy chọn câu có nội dung đúng.
A Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh SET là OFF thì
xuất cũng sẽ là OFF.
B Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh SET là ON thì khi
xuất chỉ ON trên 1SCAN
C Nếu điều kiện nhập của mệnh lệnh RST là OFF thì khi
xuất chỉ ON trên 1SCAN.
D Sau khi điều kiện nhập của mệnh lệnh SET trở thành
ON thì xuất sẽ duy trì trạng thái ON.
23. Cái nào có tốc độ phản hồi chậm nhất khi ON/OFF
trong số những cái sau?
A Relay B SSR C TR D Photo Coupler
28. Giải thích nào là giải thích sai khi nói về cấu tạo của
PLC?
A Bộ nguồn – Cung cấp nguồn điện đi các bộ phận
B Thiết bị xung quanh – Ghi chép lại các chương trình ở
bộ nhớ trong PLC
C Bộ nhập – Limit sensor, Solenoid Valve
D Bộ xuất – Magnetic Switch, Lamp
29. Khi lập trình PLC Ladder thì điều gì là viết để mô tả về nội dung đặc biệt của Ladder?
A Biên tập comment B Biên tập note
C Parameter D Biên tập statement
30. Cái nào không thể lưu trữ trên Drive “0”?
A File register B Program
C Parameter D Device
31. Chương trình nào được sử dụng khi không cần thiết
phải thực hiện quét mỗi lần?
A Chương trình thực thi ban đầu
B Chương trình thực thi Scan
C Chương trình thực thi tốc độ cao
D Chương trình chu kì cố định
32. Cấu tạo của KIT giống mô tả bên dưới.
① Hãy tìm phạm vi in/out của card trống
A Y90~YCF B YA0~YDF
C YB0~YEF D Y100~Y13F
33. Trong số các thông số PLC, hạng mục nào không thể
được thiết lập để tiếp tục / dừng hoạt động trong trường
hợp có lỗi trong cài đặt PLC RAS?
A Lỗi kết hợp Unit I/O B Lỗi cháy cầu chì
C Lỗi tính toán D Lỗi thẻ đặc biệt
34.Giải thích đúng về Counter?
A Nếu tín hiệu đầu Count được Off sẽ được Reset lại
B Nếu có tín hiệu đầu vào dù có Count Up thì nó cũng
Count.
C Sau khi Count Up, trạng thái tiếp điểm hoặc giá trị hiện
tại không thay đổi cho đến khi lệnh RST được thực hiện.
D Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi Count Up, giá
trị hiện tại của Count sẽ được duy trì..
Unit nguồn điện
CPU
QX42
QY42
QX41
QY42
Q62DA
Q62AD
①
24. Thẻ QX40 đầu vào kĩ thuật số được gắn vào khe cắm Basic PLC. Ý nghĩa số ‘0’ trong thẻ QX40 ?
A. Mode đầu vào C. Điện áp đầu vào
B. Điểm số chiếm hữu D. Mode đặc biệt
25. Điều gì giải thích sai về bản điều khiển PLC ?
Không tiếp điểm ( độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, điều khiển tốc độ cao )
Khó mở rộng hệ thống
Duy trì độ tin cậy cao, dễ bảo trì
Tính năng thu nhỏ
26. Vai trò của việc truyền tín hiệu Bit từ thiết bị bên ngoài đến phần tính toán của CPU là gì ?
A. Unit đầu vào Analog C. Unit đầu ra Digital
Unit đầu vào Digital D. Unit đầu ra Analog
27. Tuổi thọ của Q6BAT battery ở điều kiện dưới đây là bao nhiêu ? (Trường hợp kết nối với Mode CPU và hoạt động liên tục)
A. 7 năm B. 8 năm
C. 9 năm D. 10 năm

## Slide 48
[ PLC ]
35. Mạch điện nào hoạt động giống với mạch điện dưới đây?
A B
C D
36. Điều gì không thể thực hiện trong cài đặt Parameter
PLC?
A Thay đổi ngẫu nhiên số điểm phân bổ vị trí trống
B Cài đặt sử dụng nhiều chương trình hay không
C Cài đặt khu vực chốt thiết bị
D Chèn/thay đổi Comment
37. Phát biểu nào sau đây về PLS là đúng?
A Nếu điều kiện đầu vào là ON, thiết bị được chỉ định sẽ
ON, và trạng thái ON được duy trì ngay cả khi điều kiện
đầu vào là OFF.
B Khi điều kiện đầu vào là ON → OFF, divice chỉ định ON
quét 1 lần.
C Khi điều kiện đầu vào là OFF → ON , divice chỉ định ON
quét 1 lần.
D Khi điều kiện đầu vào là OFF → ON , divice chỉ định ON
38.Câu nào giải thích đúng về Timer?
A Hoạt động ngay cả khi giá trị cài đặt của Timer là “0”.
B Timer gồm 4 step mệnh lệnh. (tiếp điểm của Timer là 2
Step)
C Gía trị cài đặt củaTimer chỉ có thể cài đặt trực tiếp.
D Gía trị cài đặt của Timer là K1~K32768.
39. Nếu ON X0 điều kiện đầu vào giống bên dưới thì nhận
được kết quả đầu ra Y76 . Lệnh gì sẽ được điền vào (A)?
A RST B PLF
C PLS D SET
40. Chuyển đổi hệ nhị phân 0000 0000 1110 1010 sang hệ thập lục phân.
A EA B 167
C 359 D E10
Đầu vào (X0)
Đầu ra (Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
Thời gian cài đặt
(10 s)
SET
M0
RST
M0
X1
X0
M0
X0
X1
M0
X0
X1
M0
M0
X0
X1
M0
X0
X1
M0
M0
M0

## Slide 49
[ Khí nén ]
※ Khí nén : câu 41 ~ câu 60
43. Đâu không phải là tính năng của bộ giảm thanh khí nén ?
A Hiệu ứng tiếng ồn lớn
B Không bị biến dạng do shock khí thải hoặc rung động
C Lực cản xả phải lớn và không ảnh hưởng đến chuyển động
D Phải có hình dạng nhỏ gọn để dễ dàng gắn vào van điện từ.
46. Điều gì không phải là đặc tính của van ống?
A Lực vận hành của van nhỏ
B Phù hợp việc ứng dụng áp suất cao và van tự động
C Cấu trúc đơn giản và dễ chế tác độ chính xác cao
D Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh
49. Van điều khiển bằng áp suất ngoài thay cho lò xo điều chỉnh của van giảm áp là gì?
A Van giảm áp tác động trực tiếp
B Van giảm áp pilot bên trong chính xác
C Van giảm áp pilot bên trong
D Van giảm áp pilot bên ngoài
45. Phương pháp làm mát nào áp dụng đối với loại hình kích thước lớn/trung của máy nén piston ?
A Làm mát bằng nước B Đóng băng
C Làm mát bằng không khí D Phương pháp hút
48. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén ?
A Không có lực đàn hồi
B Khó kiểm soát độ chính xác
C Hiệu quả kém
D Không thể nhận lực lớn
47. Thiết bị chuyền khí nén có kết cấu tạo lực quay bằng cách biến đổi tốc độ và năng lượng áp suất thành chuyển động quay bằng cách gắn khí nén vào cánh gạt ô tô?
A Motor gear B Motor piston
C Motor tuabin D Motor cánh gạt
44. Điều gì khác khi giải thích về mạch khí nén Meter in, Meter out?
A Khi mặt buồng ngược ở trạng thái tự do ngay lập tức áp suất khí nén tăng lên .
B Áp suất trong buồng chuyển tiếp ở trạng thái chảy tự do nên ngay lập tức giảm xuống áp suất khí quyển.
C Do khả năng nén của không khí nên khó tránh khỏi khởi động nhanh của piston
D Do chênh lệch áp suất giữa buồng tiến và buồng lùi gây ra Piston chuyển động tương đối đều nhờ lực đẩy.
51. Điều gì khác khi giải thích về hoạt động của van điện từ?
A Không dễ hỏng
B Tiếng ồn và lượng phát sinh nhiệt van nhỏ
C Thời gian chuyển đổi của van nhanh
D Tiêu thụ điện thấp
41. Thiết bị khí nén hút chân không nào dựa theo nguyên tắc Ventury?
A Swich áp lực B Ejector
C Pad D Van điện tử
42. Khi vượt quá giá trị cài đặt áp lực không khí bên trong mạch điện van nào dưới đây sẽ duy trì áp lực không khí bên trong khi xả khí ?
A B
C D
50. Nhìn vào kí hiệu van điều khiển hướng bên dưới và chọn tên gọi không đúng?
A Loại chuyển động gián tiếp
B Vận hành thủ công
C Vị trí ban đầu van
D Tín hiệu điện
vận hành thủ công
vị trí khởi tạo van
loại chuyển động gián tiếp
tín hiệu điện
Trang 07

## Slide 50
[ Khí nén ]
59. Chọn phương án đúng về giải thích tính năng nổi bật của rơ le ?
[Ví dụ] Khi nhập công suất tiêu thụ của cuộn rơ le tại tiếp điểm đầu ra dòng điện có thể cấp lên đến vài chục lần
A Tính năng ghi nhớ B Tính năng phân nhánh
C Tính năng khuyếch đại D Tính năng thay đổi
60. Mạch điều khiển khí nén của Van trì hoãn thời gian ON là ký hiệu nào dưới đây ?
A
B
C
D
58. Chọn đáp án biểu hiện không đúng về Point, kí hiệu và cấu trúc bên trong Van điều khiển phương hướng ?
A B
C D
P
R
A
Z
2
1
3
12
2
12
P
A
R
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
Z
P
R
A
Trang 08
52. Thiết bị nào không phải là thiết bị thường
được sử dụng với Ejector ?
A. Công tắc áp lực B. Van điện tử
C. Filter D. Sensor tiếp cận
55. Điều gì sai khi giải thích về kí hiệu dưới đây ?
Là van có công tắc điều khiển bằng tay
Là van mang đặc tính bộ nhớ
Là van hoạt động trực tiếp
Là van điện tử 2 vị trí 5 cửa
54. Đâu không phải là đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lí thay đổi tối ưu ?
Tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ
Không rung và không cần Tank Air lớn
Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên không cần bôi trơn
53. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi ?
A. Định luật Pascal B. Định luật Charles-Boyle
C. Định luật Boyle D. Định luật Chales
56. Xem xét về cấu trúc của xi lanh khí nén bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài ?
A. Buồng piston B Scrapping ring
C. Vòng làm kín D. Rod cover
57 Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer ?
Air Dryer làm mát bằng nước
Air Dryer hấp thụ
Air Dryer Làm mát bằng khí gas
Air Dryer hút ẩm
Notes: 50

## Slide 51
68. Tên gọi điền vào chỗ trống trong cấu tạo Timing Belt dưới đây?
A Hanging body B Bottom canvas
C Cover cao su D Răng cao su
69. Trong bu lông đa ren, bu lông 2 ren sẽ bị lệch khi
mang hiệu số pha là bao nhiêu độ ở trên cùng một mặt
cắt?
A 180 độ B 60 độ
C 90 độ D 120 độ
70. A là gì trong cấu tạo hamonic driver sau đây ?
A Flexspline B Circular spline
C Wave generator D Wormspline
72. Điều gì không đúng khi sử dụng vòng bi (bearing)?
A Vòng bi và môi trường xung quanh phải sạch sẽ.
B Không đeo găng tay
C Chú ý rỉ sét của vòng bi
D Sử dụng dụng cụ phù hợp
[ Linh kiện máy]
A
※ Linh kiện máy: số 61 ~ số 80
61. Câu nào sai khi giải thích về kỹ thuật của máy ?
Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật thể có sự đối kháng nhau.
Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận hành thử nghiệm định sẵn
Là trang bị cho phép sự chuyển động phù hợp với mục đích
Chuyển đổi năng lượng được cung cấp bằng thực hiện công việc hiệu quả
62. Yếu tố phân loại của trục và khoảng cách là ?
Phân loại theo chất liệu vật liệu
Phân loại theo công dụng
Phân loại theo hình dạng
Phân loại theo hình dạng bản vẽ
65. Chọn đáp án không đúng khi giải thích về Bearing số 62 08 C2 P6 ?
Là Bearing tự sắp xếp (self-aligning)
Đường kính trong là 40mm
C2 là kí hiệu Clearance
Mức độ chính xác cấp 6
67. Vật nào dưới đây là đinh ốc (vít) dùng để ghép nối ?
A. Vít vuông B. Vít răng cưa
C. Vít knuckle D. Vít unified
64. Coupling được sử dụng trong trường hợp cắt ngang trục là gì ?
A. Universal coupling B. Coupling Oldham
C. Coupling hình trụ D. Coupling Flange
63. Tên gọi của Ball spline trong hình dưới đây ?
Involute
Serration
Straight-sided spline
Toothed spline
66. Pin nào được sử dụng để gắn kết bản lề và tránh nới lỏng của bu lông và đai ốc ?
A. Pin song song B. Pin taper
C. Pin tách D. Pin spring
71. Trong các chủng loại Gear dưới đây gear nào không thuộc trục song song ?
Rack gear
Internal gear
Worm gear
Helicon gear
Notes: 51

## Slide 52
73. Khi hai hoặc nhiều loại dòng chồng lên nhau ở
cùng một vị trí, thứ tự nào nên được hiển thị trước?
A Đường đồng mức  Đường ẩn  Đường cắt 
Đường trung tâm  Đường trung tâm nặng
B Đường đồng mức  Đường cắt Đường ẩn 
đường trọng tâm  Đường trọng tâm nặng
C Đường đồng mức  Đường cắt  Đường
trọng tâm  Đường ẩn  Đường trọng tâm nặng
D Đường đồng mức  Đường trung tâm 
Đường cắt  Đường ẩn  Đường trung tâm nặng
74. Chọn đáp án sai khi so sánh giữa dầu bôi trơn
và mỡ?
A Mỡ có thể bôi trơn bằng một lượng nhỏ so với
dầu
B Mỡ có thể dễ dàng loại bỏ dị vật so với dầu
C Mỡ có giới hạn tốc độ cao so với dầu
D Mỡ có khả năng bôi trơn lâu hơn so với dầu
75. Đâu không khải là yếu tố của thành phần mỡ?
A Dầu cơ bản
B Dầu cô đặc
C Dầu nhớt
D Chất chống ẩm
76. Bản vẽ kỹ thuật việc vẽ lớn hơn so với vật
thực tế là gì?
A 1:1 B 1:2
C 200:1 D 50:50
77. Câu nào sai khi giải thích về kỹ thuật của máy ?
A Dựa vào ngoại lực để tạo thành tổ hợp các vật
thể có sự đối kháng nhau.
B Là trang bị cho phép sự chuyển động phù hợp
với mục đích
C Các vật sau khi tổ hợp lại với nhau sẽ được vận
hành thử nghiệm định sẵn
D Chuyển đổi năng lượng được cung cấp bằng
thực hiện công việc hiệu quả
[ Linh Kiện máy ]
78. Gía trị đo bằng thước varrier dưới đây là bao nhiêu?
A 16.35mm B 2.35mm
C 0.35mm D 16.5mm
79. Tên gọi linh kiện dưới đây là gì ?
A Khớp nối Muff (Muff Coupling)
B Khớp nối Seller’s (Seller’s Coupling)
C Khớp nối mặt bích (Flange Coupling)
D Khớp nối kẹp (Clamp Coupling)
80. Tên của công cụ dưới đây?
A Chuỗi hình tam giác
B Đục hình tam giác
C Máy tháo ren chèn
D Chốt rút
Notes: 52

## Slide 53
Đáp án
61 | C
62 | C
63 | C
64 | A
65 | A
66 | D
67 | D
68 | A
69 | A
70 | A
71 | C
72 | C
73 | A
74 | B
75 | D
76 | C
77 | B
78 | B
79 | D
80 | C
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
1 | A
2 | B
3 | D
4 | C
5 | A
6 | C
7 | A
8 | B
9 | B
10 | A
11 | C
12 | D
13 | D
14 | B
15 | A
16 | A
17 | B
18 | C
19 | B
20 | D
21 | B
22 | D
23 | A
24 | B
25 | B
26 | B
27 | D
28 | C
29 | D
30 | A
31 | A
32 | B
33 | D
34 | C
35 | C
36 | D
37 | C
38 | A
39 | B
40 | A
41 | B
42 | A
43 | C
44 | B
45 | A
46 | D
47 | C
48 | A
49 | D
50 | C
51 | A
52 | D
53 | D
54 | C
55 | C
56 | B
57 | A
58 | C
59 | C
60 | B

## Slide 54
[ PLC ]
※ PLC: câu 21 ~ câu 40
21. Hãy đổi F14 hệ 16 thành hệ nhị phân .
A.1110 0001 0100 B. 1010 1001 0110
C.1111 0001 0100 D. 1111 1110 1011
22. Khi viết PLC Ladder cần soạn cái gì để giải thích device ?
A. Chỉnh sửa coment
B. Chỉnh sửa note
C. Chỉnh sửa báo cáo
D. Parameter
23. Khi lệnh MC OFF giải thích nào đúng về kết quả liên kết giữa MCR và MC?
A. Duy trì giá trị hiện tại của TIMER 100ms,10ms
B. Gía trị COUNT tích lũy TIMER xóa về “0”
C. Mệnh lệnh OUT duy trì tại trạng thái đó
D. Mệnh lệnh SET, RST, SFT duy trì tại trạng thái đó
25. Những đại lượng vật lí thay đổi tiên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp lực, lưu lượng, tốc độ được gọi là gì ?
A. Giá trị digital B. Giá trị Analog
C. Giá trị digital/analog D. Giá trị analog/ digital
26. Chọn nút có thể khởi tạo được Data đã được lưu trong latch (1) Parameter → Device ?
A. Reset B. L.CLR
C. Dip Switch D. Stop Switch
27. Điều gì đúng khi giải thích về đầu ra DEVICE "Y"?
A. Nó là DEVICE lưu trữ/xuất DATA truyền
kết quả tính toán đến thiết bị đầu ra được kết
nối với UNIT đầu ra PLC
B. Lưu trữ kết quả được tạo trong quá trình
hoạt động của chương trình Main tại vùng đầu
ra.
C. Y không có khả năng sử dụng bởi tiếp điểm tại PROGRAM
D. Khi sử dụng bằng Relay M bên trong thì Y có tính năng duy trì sự mất điện
28. Unit điều khiển vận hành tăng giảm tốc, duy trì tốc độ của motor là gì ?
A. Unit quyết định vị trí B. Count Unit tốc độ cao
C. Unit chuyển đổi AD D. Unit chuyển đổi DA
※Nhìn mạch điện dưới đây và trả lời câu hỏi
29. X1 mà ON thì giá trị hiện tại của Count trước khi RST Count là bao nhiêu?
A. K4 B. K5 C. K6 D. K7
X0
Y40
C0
X0
( Y40 )
X1
X1
C0
RST
C0
30. Dữ liệu nào không phải Word Device?
A. D B. T C. R D. S
24. Điều gì giải thích sai về COUNT ?
COUNT sẽ đếm khi tín hiệu đầu vào được ON
Nếu lệnh RST được thực hiện trước khi COUNT UP,
giá trị hiện tại sẽ thay đổi thành 0
Sau khi COUNT UP, trạng thái tiếp điểm hoặc giá trị hiện
tại không thay đổi cho đến khi lệnh RST được thực thi
Dù có COUNT UP khi có tín hiệu đầu vào sẽ COUNT
ĐỀ1

## Slide 55
[ PLC ]
31. Đâu không phải là tín hiệu đầu vào Analog ?
A. Số lần quay motor B. Nhiệt độ
C. Lưu lượng D. Điện áp
32. Vấn đề nào không thể thực hiện trong việc cài đặt PLC Parameter?
A. Test Device
B. Cài đặt nhiều chương trình
C. Thay đổi điểm Device(DEV.Point)
D. Thiết lập sử dụng tệp đăng kí
33. Nhập tại A là lệnh gì nếu X0 điều kiện đầu vào ON để nhận kết quả đầu ra là Y76?
A. RST B. FLC C. PLS D. PLF
Nhập (X0)
Xuất (Y76)
X0
M1
T16
Y76
( A )
M1
K100
( T16 )
( Y76 )
Thời gian thiết lập
(10s)
34. Chọn câu sai khi giải thích về bảng điều khiển PLC?
A. Không tiếp điểm (độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, điều khiển tốc độ cao)
B. Khó có thể mở rộng system
C. Dễ dàng sửa chữa, bảo trì độ tin cậy cao
D. Có tính năng thu nhỏ
35. Thẻ QX40 đầu vào kĩ thuật số được lắp vào khe cắm basic PLC ."0“ Có ý nghĩa gì trong QX40 ?
A. Số lượng sở hữu B. Điện áp đầu vào
C. Module đầu vào D. Module đặc biệt
36. Cái nào sau đây là relay bên trong dùng cho Data Link?
A. Z B. M C. B D. W
* Từ cấu thành của bộ KIT dưới đây .Hãy trả lời các câu hỏi.
37. Address cuối cùng tại dấu chấm hỏi ( ? ) trog cấu tạo của PLC trên ?
A. 14F B. 13F C. 12F D. 10F
UNIT nguồn điện
CPU
QX42
QX41
QY42
QY42
Slot
trống
Q64
AD
QX42
( ? )
38. Chọn đáp án đúng với điều kiện dưới đây.
Chuyển đổi số thập lục phân A37 thành BCD (số thập phân được mã hóa nhị phân).
Ví dụ) [BCD HA37 D0]
A. 0011 0100 0011 1010 B. 0000 1001 0011 0111
C. 0010 0110 0001 0101 D. 0001 1100 0110 0110
39. Nơi đặt thời gian quét tối đa. Nếu thời gian quét Run muộn hơn thời gian này, thì sẽ xảy ra Lỗi PLC.Tính năng
này gọi là gì?
A. Quét liên tục B Tính năng tự chuẩn đoán
C. Watchdog Timer D System monitoring
40. Tuổi thọ của Q6BAT battery ở điều kiện dưới đây là bao nhiêu? (Trường hợp kết nối với Mode CPU và hoạt động liên tục)
A. 7 năm B. 8 năm
C. 9 năm D. 10 năm
ĐỀ1

## Slide 56
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
1. Đáp án nào không phải ngôn ngữ PLC tiêu chuẩn quốc tế?
①.LD ②.IL ③.SFC ④. SBC ⑤.FBD ⑥.ST
2. Đây là nội dung giải thích về cái gì?
[ Là thuật ngữ nói về tiếp điểm chuyển đổi theo hình thức chia sẻ tiếp điểm động được dùng chung bởi tiếp điểm A và tiếp điểm B, còn được gọi là Transfer Contact với ý nghĩa là tiếp điểm di chuyển bằng cách tiếp xúc với tiếp điểm B hoặc tiếp điểm A bằng lực điều khiển để chuyển đổi tín..]
① Tiếp điểm A ② Tiếp điểm B ③ Tiếp điểm C ④ Tiếp điểm D
3. Đây là mạch gì?
4. Đâu không phải là đáp án giải thích về Control Panel Relay?
① Tiếp điểm cơ ② khó thu nhỏ lại
③ Khó mở rộng hệ thống ④ Dễ bảo trì và sửa chữa
5. Hãy chọn đáp án giải thíc về cấu trúc của PLC tương ứng với các câu sau vào ô trống.
8. Đâu là đáp án không thuộc bộ nhớ chương trình/ Device??
1. Program 2. Device 3. file register 4. Parameter
9. Trong số những giải thích về các thay Pin của CPU, thời gian Backup nhờ tụ điện sau khi bỏ pin đi là ? ( )
① 3 phút ② 4 phút ③ 5 phút ④ 10 phút
1.CPU, I / O Unit, Power part, thiết bị xung quanh
2.CPU, I / O Unit, Power part, Loader
3.Micro Process. I / O Unit, Power part,Loader
4.Micro Process. I / O Unit, Power part,CPU
① mạch ưu tiên chạy, mạch ưu tiên dừng
② mạch ưu tiên dừng. Mạch OR
③ mạch ưu tiên chạy, mạch OR
④ mạch ưu tiên chạy. Mạch tự duy trì
- ( 1 ) đóng vai trò là hai não của con người, được cấu trúc chủ yếu bằng Microprocessor và Memory.
- ( 2 ) có vai trò kết nối tín hiệu với các thiết bị bên ngoài
- ( 3 ) có vai trò cung cấp nguồn cho các bộ phận
- ( 4 ) có vai trò ghi chép lại chương trình vào bộ nhớ
6. Nội dung sau là giải thích về cái gì?
[ Do chỉ dùng để đọc nên không thể thay đổi nội dung bộ nhớ. Do đó những thông tin được ghi vào là cố định. Đây là bộ nhớ bất biến, thông tin ở vùng nhớ này dù bị ngắt điện, nội dung được ghi nhớ vẫn được bảo toàn.]
1. ROM 2, RAM . 3 Program Memory 4. CPU
10 Hình dưới đây giải thích về vấn đề gì?
① Input Unit ② Output Unit ③ Unit đặc thù ④ Card đặc thù
7. Đâu là giả thích không đúng về RAM?
1. Có thể đọc và viết thông tin bộ nhớ.
2. Khi bị ngắt điện, nội dung thông tin đã nhớ sẽ bị mất.
3. Là bộ nhớ khả biến .
4. Không thể sử dụng như một bộ nhớ bất biến do Battery backup
12. Phạm vi I/O vào Card ở vị trí ① ở bên trên là?
① Y100~Y10F ② X100~X10F
③ Y110~Y11F ④ X120~X12F
13. Hãy đổi F14 hệ 16 thành hệ nhị phân .
①1110 0001 0100 ②1010 1001 0110
③ 1111 1110 1011 ④ 1111 0001 0100
11. Những đại lượng vật lí thay đổi tiên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp lực, lưu lượng, tốc độ được gọi là gì ?
① Giá trị digital ② Giá trị Analog
③ Giá trị digital/ analog ④ Giá trị analog/ digital
※ Đây là cấu trúc hệ thống PLC cơ bản. Hãy trả lời vào chỗ trống bên dưới
14. Hãy đổi 458 hệ thập phân thành code BCD .
① 1100 0101 1000 ② 100 0101 1000
③ 101 1010 0001 ④ 100 0101 1001
15. Hãy chọn đáp án giải thích sai về Device .
① Device bên ngoài : Device sử dụng khi nhận input từ ngoài CPU hpawcj khi output
② Device bên trong: Device chỉ sử dụng ở bên trong CPU, không thể output trước tiếp đến bên ngoài CPU.
③ Bit Device : Device chỉ có thể điều khiển On/Off bằng cách Output đơn thuần hệ bát phân, tức là từ 0~7
④ Word Device : Device có thể điều khiển được với đơn vị Bit.Word
16. DEVICE sử dụng vùng USER MEMORY để mở rộng data Resister là gì ?
1. R 2. W 3. D 4 .M
17. Đâu không phải là Word Device?
① T ② F ③ D ④ R
Nguồn bên ngoài
Tiếp điểm
LED hiển thị
CPU
Thiết bị bên ngoài
Thiết bị bên trong
Photocoupler
Unit Input
Nguồn
PLC
ĐỀ2

## Slide 57
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
18. Đây là giải thích về byte.
Hãy chọn đáp án giải thích không đúng?
1. Gộp 8ea Bit vào là một Byte.
2. Có thể biểu hiện 256 loại thông tin
3. Có thể biểu hiện tất cả chữ số, chữ tiếng anh, kí tự đặc biệt.
4. 1 Byte cũng được gọi là 1 bit.
5. 1 Byte cũng được gọi là 1 kí tự.
19. Nhìn hình dưới đây và trả lời số 1, 2 là gì?.
1. 1 Scan , thực hiện tính toán chương trình
2. 1 Scan , Scan program Strat
3. 1 Scan , Chạy chương trình Scan
4, 1 Scan , lưu chương trình Scan
20 hãy chọn tất cả các đáp án sai trong số những giải thích về câu lệnh Count dưới đây.
① Count sẽ thực hiện đếm khi tín hiệu input tăng lên.
② Sau khi Count up, nếu có tín hiệu được input vẫn sẽ đếm.
③ Giá trị cài đặt của Count là K1~K32767.
④ Khi cài đặt giá trị cài đặt, ngoài việc cài đặt trược tiếp thông qua K có thể cài đặt gián tiếp thông qua D
Bắt đầu vận hành
Refresh vùng Input
Trạng thái tiếp điểm Module Input
Bắt đầu Scan program
Kết thúc Scan program
Refresh vùng Ouput
Xử lí End
Trạng thái tiếp điểm Module Output
PLC
ĐỀ2

## Slide 58
PLC
Câu | Đáp án
21 | C
22 | A
23 | D
24 | D
25 | B
26 | B
27 | A
28 | A
29 | B
30 | D
31 | A
32 | A
33 | D
34 | B
35 | A
36 | C
37 | B
38 | C
39 | C
40 | D
Câu | Đáp án
1 | 4
2 | 3
3 | 1
4 | 4
5 | 1
6 | 1
7 | 4
8 | 3
9 | 1
10 | 1
11 | 2
12 | 3
13 | 4
14 | 2
15 | 3
16 | 1
17 | 2
18 | 4
19 | 3
20 | 2
ĐỀ1
ĐỀ2

## Slide 59
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
3. Trong cấu trúc PLC cơ bản thì khi kiểm tra Error bằng lệnh CHK, và khi Annunciator F ON thì đèn LED bật sáng là?
1. ERROR LED, 2. USER LED
3. BOOT LED 4. BAT. ALARM LED
6. Trong giải thích về cách thay Batter CPU, sau khi tháo Battery thì thời gian Back up dựa vào Condenser là?
① 3 phút ② 4 phút ③ 5 phút ④ 10 phút
4. Cái nào không thuộc về bộ nhớ Device/Program?
1. Program
2. Device
3. File Register
4. Parameter
①.LD(Phương thức Ladder), IL(Phương thức Mnemonics)
②.IL(Phương thức Mnemonic), LD(Phương thức Ladder)
③.LD(Phương thức Ladder), SFC(Sequential Function Charts)
④.FBD(Function Block Diagram),IL(Phương thức Mnemonic)
5. Nguồn sử dụng trong PLC là mấy V?
1. 5V 2. 220V 3. 24V 4. 110V
9. Nếu định viết mạch tự duy trì, thì ở ( ) sẽ là gì?
7. Nhìn vào ảnh và cho biết đây là ảnh giải thích về gì?
① Unit đầu vào ② Unit đầu ra ③ Unit đặc thù ④ Card đặc thù
11. Mạch hoạt động đúng với Timing Chart sau là?
8. Cái nào không phải thuộc chủng loại đầu ra tại Unit đầu ra?
① Đầu ra Rơ le ② Đầu ra Transistor
③ Đầu ra SSR ④ Đầu ra SCR
10. Phạm vi I/O của Card ở vị trí ② là?
① XB0~XDF ② XCO~XCF
③ YBO~YDF ④ YBO~YEF
12. P/B số 1 ON → P/B số 2 ON → P/B
Số 1 ON → P/B số 2 ON. Rơ le nào sẽ hoạt động?
① R1 ② R2 ③ Cả R1,R2 ④ Không có
1 Ngôn ngữ PLC được định nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế, ảnh bên dưới là gì?
2. Đây là mạch giải thích cho điều gì?
① Mạch ưu tiên khởi động, Mạch ưu tiên dừng
② Mạch ưu tiên dừng, Mạch OR
③ Mạch Interlock, Mạch OR
④ Mạch ưu tiên khởi động. Mạch tự duy trì
PLC
ĐỀ3

## Slide 60
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Note Edit 2. Statement Edit
3. Device Edit 4. Program Edit
15. Đây là giải thích cho điều gì?
[Là chương trình chỉ được tiến hành ở (Thời gian tiến hành Program chạy tốc độ thấp) được cài đặt, và ở (Thời gian dư của Constant Scan). Trong trường hợp ưu tiên mức độ điều khiển và thời gian Scan được quy định thì cài đặt thời gian Constant Scan]
① Program loại tiến hành ban đầu ② Program tiến hành theo chu kỳ cố định
③ Program loại tiến hành tốc độ thấp ④ Program loại tiến hành Scan
16. Đây là ảnh giải thích cho điều gì?
① Lệnh PLS ② Lệnh PLF ③ Lệnh OUT ④ Lệnh FF
18. Timing Chart đúng với hoạt động của mạch Ladder sau là?
나타낸 것은?
※ Trả lời câu hỏi sau
13. Cái nào là mạch ưu tiên khởi động?
14. Cái nào là để giải thích phần đặc tính của Ladder?
?
17. Nhìn ảnh sau, đầu ra Y50 ON sau mấy giây?
① Sau 6s
② Sau 60s
③ Sau 15s
④ Sau 16s
19. Đây là giải thích về MC/MCR. Cái tương ứng với chỗ trống là gì?
1.M6 2. M7 3. M8 4. M9
20. Cái nào sai trong những giải thích về MC/MCR sau?
① Trường hợp lệnh MC OFF thì giá trị COUNT trong MC tương ứng được duy trì.
② Trường hợp MC OFF thì tất cả lệnh OUT trong MC tương ứng đều OFF.
③ Trường hợp MC OFF thì lệnh SET/RST trong MC tương ứng được duy trì.
④ Trường hợp MC OFF thì 10ms Timer trong MC tương ứng vẫn duy trì giá trị.
PLC
ĐỀ3

## Slide 61
소속 : 사번 : 이름 :
점 수
1. Cái đúng với Dip Switch trong ROM tiêu chuẩn khi chỉ định Drive hữu hiệu Parameter của CPU là gì? ( )
① SW2 ON SW3 OFF ② SW2 OFF SW3 ON
③ SW2 OFF SW3 OFF ④ SW2 ON SW3 ON
2. Cái nào là sai khi giải thích về Data Resister? ( )
① Là Memory lưu Data trong PLC
② Data Resiste được cấu trúc 1 điểm 16Bit và có thể Read/Write theo đơn vị 16Bit
③ Data được lưu một lần ở Sequence Program sẽ duy trì đến khi lưu Data khác
④ Data đang lưu ở Data Resiste, khi Off nguồn hoặc Reset thì Latch của S/W bị Clear
3. Từ nào thích hợp điền vào [ ] ở câu sau? ( )
Phát sinh PLC Error trong trường hợp Run Scan Time muộn hơn so với thời gian [ ] ở nơi cài đặt Scan Time tối đa
① Device ② Constant Scan ③ WDT ④ PLC RAS
4. Cái mà không thể Tiếp tục/Dừng tính toán tại Tab cài đặt PLC RAS có ở PLC Parameter của tóm tắt Project Data là gì? ( )
① Error tính toán ② Fuse Error
③ Error tổ hợp I/O Unit ④ Error mở rộng Memory
5. Trong số lệnh MC/MCR, thì cái nào không phải lệnh duy trì trạng thái khi từ đang ON chuyển sang OFF? ( )
①SET ②RST
③OUT ④ Giá trị Timer tích hợp
7. Định viết một Program mà tiến hành sau 0.33s hoạt động của Timer nào đó. Phải dùng Timer nào? ( )
① -(T0 K33)- ②-(T0 K333)-
③ -(H TO K33)- ④-(H TO K333)
10. Lệnh đúng vưới timming chart sau là? ( )
①PLF ②PLS
③FF ④RST
8. Điều nào không đúng trong những giải thích về Device sau đây? ( )
① Device bên ngoài : sử dụng cho đầu vào/đầu ra bên ngoài CPU b
② Device bên trong : Device chỉ sử dụng bên trong CPU
③ Bit Device : Device chỉ có thể điều khiển bằng hệ nhị phân
④ Word Device : Device chỉ có thể điều khiển bằng đơn vị Word
9. Cái nào sai trong số những giải thích về Data Resister sau đây?
① Là Memory lưu trữ Data trong PLC.
② Là Resister dùng cho Data Link.
③ Có thể Read/Write với đơn vị 16Bit.
④ Sử dụng 2 điểm trong trường hợp sử dụng Data 32Bit.
11. Lệnh thích hợp đi vào ô trống sa là? ( )
① MCR N0
② MCR M98
③ MCR N0 M98
④ MCR MC N0
Y40
Y41
?
12. Giá trị cài đặt Timer của Q Series có thể sử dụng tới mấy điểm?
① T0~T199 ② T0~T255
③ T0~T2047 ④ Tùy theo giá trị được cài đặt trong Parameter
13. Program ( ) đơn vị độc lập được viết để có thể hoạt động chung quá trình thao tác được chạy lặp lại bên trong một program chủ
① Routine ② Subroutine ③ Interrupt ④ Graphic Loader
14. Tuổi thọ của Q6BAT nếu ở trạng thái kết nối tiếp xúc bình thường hoặc trạng thái không tiếp xúc với Module CPU là ( )năm. Số điền vào ( ) là?
① 3 năm ② 5 năm ③ 10 năm ④ 12 năm
15. Cái nào mà bảng điều khiển PLC không thể điều khiển . ( )
① Up Down Counter.
② Shift Resister.
③ Tính theo thuật toán, Tính theo logic
④ Timer.
16. Có thể truyền tối đa mấy BIT bằng lệnh DMOV.( )
① 8BIT ② 16BIT ③ 32BIT ④ 64BIT
6. Tiếp điểm TIMER là lệnh mấy Step?
① 4 Step ② 3 Step ③ 2 Step ④ 1 Step
PLC
ĐỀ4

## Slide 62
Bộ phận : ID : Tên :
점 수
X1
SET Y40
RST Y40
X5
Y40
Y40
X1
Ví dụ 1
Ví dụ 2
X5
X5
Y40
Y40
②
③
④
①
18. Sequence ở ví dụ 1 và 2 sau đây hoạt động đồng nhất.
Logic nào có thể điền vào ô tròn ○? ( )
19. Timing Chart nào đúng với hoạt động của Program sau ?
[ PLF M0 ]
X0
[ PLS M1 ]
X0
M0
M1
X0
M0
M1
X0
M0
M1
X0
M0
M1
①
②
③
④
17. Phím tắt nào để chuyển sang Edit Mode? ( )
① F4 ② F2 ③ F7 ④ F5
20. Thứ tự sắp xếp theo độ lớn dung lượng ( )
① Bit < Word < Byte < Nibble
② Bit < Nibble < Byte < Word
③ Nibble < Bit < Byte < Word
④ Bit < Word < Nibble < Byte
PLC
ĐỀ4
Notes: 62

## Slide 63
Bộ phận : ID : Tên :
1. Đáp án nào là ngôn ngữ PLC tiêu chuẩn quốc tế sử dụng thông dụng nhất ?
①.LD ②.IL ③.SFC ④. SBC ⑤.FBD ⑥.ST
4. Đâu không phải là đáp án giải thích về Control Panel Relay?
① Tiếp điểm cơ ② khó thu nhỏ lại
③ Khó mở rộng hệ thống ④ Dễ bảo trì và sửa chữa
8. Đâu là đáp án không thuộc bộ nhớ chương trình/ Device??
1. Program 2. Device 3. file register 4. Parameter
9. Trong số những giải thích về các thay Pin của CPU, thời gian Backup nhờ tụ điện sau khi bỏ pin đi là ? ( )
① 3 phút ② 4 phút ③ 5 phút ④ 10 phút
3. Đây là mạch gì ?
① mạch ưu tiên chạy, mạch ưu tiên dừng
② mạch ưu tiên dừng. Mạch OR
③ mạch ưu tiên chạy, mạch OR
④ mạch ưu tiên chạy. Mạch tự duy trì
10. Hình dưới đây giải thích về vấn đề gì?
① Input Unit ② Output Unit ③ Unit đặc thù ④ Card đặc thù
12. Phạm vi I/O vào Card ở vị trí ① ở bên trên là?
① Y120~Y15F ② Y110~Y14F
③ Y110~Y12F ④ Y100~Y13F
13. Hãy đổi FD9 hệ 16 thành hệ nhị phân .
①1111 1101 1001 ②1111 1011 1010
③ 1111 1110 1010 ④ 1111 1110 1001
11. Những đại lượng vật lí thay đổi tiên tục như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp lực, lưu lượng, tốc độ được gọi là gì ?
① Giá trị digital ② Giá trị Analog
③ Giá trị digital/ analog ④ Giá trị analog/ digital
16. DEVICE sử dụng vùng USER MEMORY để mở rộng data Resister là gì ?
1. R 2. W 3. D 4 .M
17. Đâu không phải là Word Device?
① T ② F ③ D ④ R
Nguồn bên ngoài
Tiếp điểm
LED hiển thị
CPU
Thiết bị bên ngoài
Thiết bị bên trong
Photocoupler
Unit Input
Nguồn
Cơ bản về PLC ĐỀ
QY42
14. Nếu chuyển hệ thập lục phân 00FF sang BCD CODE thì được
bao nhiêu?
① 0000 0000 0101 0100 ② 0000 0010 0101 0100
③ 0000 0000 1111 1111 ④ 0000 0010 0101 0101
5. Cái mà không thể điền vào ô trống ?
① Cầu giao điện tử ② Lamp ③ Sensor ④ Sol’ V/V
Bộ đầu vào
Bộ đầu ra
Memory
Micro
Process
?
?
Loader
?
15. Program để thực hiện Time Chart dưới đây là ?
① ②
③ ④
< Y10 >
X9
[PLS Y10]
X9
[PLF Y10]
X9
[FF Y10]
X9
7. Program sau, nếu COUNT C10 hoàn thành COUNT lần 15
thì Y10 đầu ra sẽ được ON.
Giá trị thiết lập đúng ở D1 là ?
① K14 ② HF ③ H15 ④ 15
( C10 )
D1
X1
( Y10 )
C10
6. Thứ tự sắp xếp theo độ lớn dung lượng ( )
① Bit < Word < Byte < Nibble
② Bit < Nibble < Byte < Word
③ Nibble < Bit < Byte < Word
④ Bit < Word < Nibble < Byte
***Đây là cấu trúc hệ thống PLC cơ bản. Hãy trả lời vào chỗ trống bên dưới
2. Ở Program bên dưới thì Y20 sẽ ON vào giây mấy? ( )
① Giây 832
② Giây 400
③ Giây 47.2
④ Giây 8.32
ĐỀ5

## Slide 64
18. Nhìn hình dưới đây và trả lời số 1, 2 là gì?.
1. 1 Scan , thực hiện tính toán chương trình
2. 1 Scan , Scan program Strat
3. 1 Scan , Chạy chương trình Scan
4, 1 Scan , lưu chương trình Scan
19. Hãy chọn tất cả các đáp án sai trong số những giải thích về câu lệnh Count dưới đây.
① Count sẽ thực hiện đếm khi tín hiệu input tăng lên.
② Sau khi Count up, nếu có tín hiệu được input vẫn sẽ đếm.
③ Giá trị cài đặt của Count là K1~K32767.
④ Khi cài đặt giá trị cài đặt, ngoài việc cài đặt trược tiếp thông qua
K có thể cài đặt gián tiếp thông qua D
Bắt đầu vận hành
Refresh vùng
Input
Trạng thái tiếp điểm Module Input
Bắt đầu Scan program
Kết thúc Scan program
Refresh vùng Ouput
Xử lí End
Trạng thái tiếp điểm Module Output
Cơ bản về PLC ĐỀ
20. Program mà Sau khi ON/OFF X0 một giây, 3 giây sau thì Y40 được ON là ?
① ②
③ ④
<T0 K30>
X0
< Y40 >
T0
<T0 K3>
X0
< Y40 >
T0
< M0 >
X0
< Y40 >
T0
M0
<T0 K30>
< M0 >
X0
< Y40 >
T0
M0
<T0 K30>
Bộ phận : ID : Tên :
ĐỀ5

## Slide 65
PLC
Câu | Đáp án
1 | 1
2 | 3
3 | 2
4 | 3
5 | 1
6 | 1
7 | 2
8 | 4
9 | 2
10 | 4
11 | 3
12 | 1
13 | 2
14 | 2
15 | 3
16 | 2
17 | 1
18 | 1
19 | 2
20 | 4
ĐỀ4
ĐỀ3
Câu | Đáp án
1 | 4
2 | 3
3 | 3
4 | 4
5 | 3
6 | 4
7 | 3
8 | 4
9 | 2
10 | 3
11 | 1
12 | 3
13 | 2
14 | 3
15 | 2
16 | 3
17 | 2
18 | 2
19 | 4
20 | 2
ĐỀ5
Câu | Đáp án
1 | 1
2 | 3
3 | 1
4 | 4
5 | 3
6 | 2
7 | 2
8 | 3
9 | 1
10 | 1
11 | 2
12 | 2
13 | 1
14 | 4
15 | 4
16 | 1
17 | 2
18 | 3
19 | 2
20 | 3

## Slide 66
※ Điện- Điện tử : câu 1 ~ câu 20
1. Đáp án nào không phải đặc tính của Photo Coupler?
A. Tốc độ phản hồi nhanh
B. Đầu vào và đầu ra được cách điện
C. Độ tin cậy cao
D. Dao động mạnh
2. Điều gì không phải đặc tính của Thermistor?
A. Hệ số nhiệt độ của điện trở nhỏ do đó nhiệt độ vi mô và đo lường chính xác
B. Cấu trúc đơn giản cho phép thu nhỏ
C. Vượt trội trong sản xuất đại trà, cho phép cung cấp hàng loạt với giá cả ổn định
D. Không nhạy cảm với áp suất ,từ tính và yếu tố khác
4. Đâu không phải là hạng mục cần chú ý khi sử dụng SSR(Solid State Relay) ?
A. Cấm sử dụng tại nơi có chất Gas dễ gây cháy nổ
B. Dù ở trạng thái OFF vẫn có dòng điện rò rỉ rất nhỏ chạy qua phía đầu ra
C. Chú ý về đường dây đầu ra và đầu vào
D. Cần có đối sách cho tỏa nhiệt theo lượng tổn hao điện.
7. Đi ốt Si khoảng 0.7V.Đi ốt Ge khoảng 0.2 V trở lên thì dòng điện tăng nhanh.Điện áp này gọi là gì?
A. Điện ápquy phục B. Điện áp ngưỡng
C. Điện áp ngược hướng D. Điện áp tiêu chuẩn
8. Hình thức cảm biến chiếu ánh sáng vào đối tượng phát hiện và nhận ánh sáng phản xạ từ đối tượng phát hiện là gì?
A. Loại hình thông qua B. Loại phản xạ hồi quy
C. Loại dao động tần số cao D. Loại phản xạ khuyếch tán
12. Hiện tượng nhiễu giống với hình dưới đây gọi là gì?
A. Giảm điện áp
B. Chattering
C. Sấm sét
D. Bowing
11. Nếu số hiệu nguyên tử của titan là 22 thì số electron trong N của các electron trên mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
A. 0 B 10
C. 12 D. 2
17. Trong số các chức năng của Oscilloscope chức năng nào biểu diễn như hình vẽ?
A. Eliasing
B. Coupling
C. Trigger
D. MEASURE
20. Trường hợp nào sau đây không phải là đoạn mạch sử dụng chức năng của tụ điện ?
A. Mạch điện Smoothing
B. Mạch điện Kirchhoff
C. Mạch điện Timer
D. Mạch điện Filter
15. Đáp án nào sai khi giải thích về cấu tạo nguyên tử dưới đây?
A. Hạt nhân nguyên tử: được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron.
B. Khối lượng của một proton và một nơtron là bằng nhau, và hạt bằng 1840 lần electron.
C. Số proton Z = điện tích dương = số hiệu nguyên tử => bằng số electron.
D. Số proton và neutron có thể có một số giá trị
14. Khi điện giật phản ứng sinh lí cơ thể con người nhận sốc mạnh nhưng giá trị dòng điện có thể gây rung thất là bao nhiêu?
A. 5~30mA B. 30~50mA
C. 50~100mA D. Qúa100mA
Khái niêm đúng về mối quan hệ giữa V,I,R
A. I giảm khi R tăng
B. V tăng khi R giảm
C. I giảm khi R giảm
D. V tăng khi I giảm
[ đề111]

## Slide 67
[ Điện - điện tử ]
Trang 03
※ Điện - điện tử: Câu 1 ~ Câu 20
1. Trong những nội dung dưới đây, đâu là nội dung giải
thích sai về tụ điện?
A. Điện dung tỷ lệ thuận với khoảng cách của hai tấm kim
loại
B. Mylar conderser được sử dụng chủ yếu ở dải tần số
trung bình.
C. Styrol condenser được sử dụng ở feedback của mạch
dao động
D. Điện trở cách điện của condenser (tụ điện) thông
thường được biểu thị bằng đơn vị MΩ.
3. Điều gì không phải là nội dung cần chú ý khi sử dụng SSR (Solid State Relay)?
A. Cần có biện pháp cách nhiệt do tổn thất điện năng
B. Phải chú ý sự rò rỉ điện nhỏ dù ngay cả khi phần xuất
ở trạng thái OFF.
C. Chú ý bố trí đường dây nhập và xuất
D. Nghiêm cấm sử dụng ở nơi có khí ga có thể phát nổ
4. Nội dung nào sai khi nói về tính chất của coil (cuộn dây)?
A Tính chất giúp làm ổn định sự biến thiên của dòng điện
B Tác động hỗ cảm
C Tính chất khuếch đại
D Tính chất của nam châm điện
5. Điện áp tăng nhanh ở khoảng 0,7V đối với điốt Si và k
hoảng 0,2V đối với điốt Ge. Điện áp này được gọi là gì?
A Threshold voltage
B Breakdown voltage
C Reverse voltage
D Reference voltage
6. Chu kì điện áp [T] là 2[ms]. Tần số là bao nhiêu?
A 100[Hz] B 300[Hz]
C 500[Hz] D 700[Hz]
R
+
ZD (Si)
(5.7V)
10[V]
7. Điện áp của điện trở (R) trong mạch điện dưới đây là
bao nhiêu?
A 4.3[V]
B 5.7[V]
C 9.3[V]
D 10[V]
9. Cái nào khác với những cái còn lại?
A Số proton B Số neutron
C Số hiệu nguyên tử D Số electron
10. Khi số hiệu nguyên tử đồng (Cu) là 30 thì số electron của lớp N là bao nhiêu?
A Lớp N =2
B Lớp N =4
C Lớp N =8
D Lớp N =16
11. Trong số các loại tụ điện, loại nào dùng ở dải tần
cao và dùng trong mạch chỉnh tần như AM, FM?
A Tụ điện B Tu Mylar
C Tụ gốm D Tụ tantan
12. Chức năng nào của tụ điện được sử dụng trong
mạch filter?
A Nạp điện
B Phóng điện
C Không thông qua dòng điện xoay chiều
D Không thông qua dòng điện một chiều
13. Đâu không phải mục đích sử dụng của condenser?
A Cấu tạo diode và mạch chỉnh lưu
B Sử dụng thời gian sạc cấu thành mạch trì hoãn thời gian
C Cấu hình mạch Filter bằng cấu hình cùng điện trở
D Cấu hình cùng cuộn cảm để cấu thành mạch khuyếch đại
03
14. Yếu tố nào không khải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu ?
Vật chất
Trọng Lượng
Nhiệt độ
Diện tích mặt cắt ngang
2. Đáp án nào sai khi nói về đặc tính của cuộn cảm ?
Đặc tính duy trì ổn định sự biến đổi dòng điện
Đặc tính khuyếch đại
Tác động cảm ứng tương hỗ
Đặc tính của nam châm điện
8. Chọn đáp án đúng khi nói về đặc tính của thiết bị điện có bởi kí hiệu dưới đây ?
Có thể điều khiển dòng điện xả bằng dòng điện cổng
Sau khi cấp dòng điện vào cổng, ngay cả khi dòng điện cổng bị cắt vẫn duy trì trạng thái dẫn
Có đặc tính hiệu ứng điện trường
Khi dòng điện cổng bị ngắt dòng điện cực dương bị ngắt
G
A
K
Đề 1

## Slide 68
Trang 04
[ Điện - điện tử ]
16. Trong số các loại nhiệt điện trở, loại nhiệt điện trở
nào giảm điện trở khi nhiệt độ tăng?
A NTC B PTC
C PPT D CTR
17. Đáp án nào sau đây là kết hợp của Photo Coupler.
A Photo Resistor + Photo Transistor
B Light Emitting Diode + Photo Transistor
C Photo Diode + Photo LED
D Photo Inductor + Photo Transistor
19. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc tính của cặp nhiệt điện ?
A Phản hồi nhanh và tương đối ít lỗi do thời gian
B Nhiệt độ được phát hiện bằng cách sử dụng nhiệt điện
C Độ bền cơ học cao, chống ăn mòn mạnh và an toàn
ngay cả ở nhiệt độ cao
D Hệ số nhiệt độ điện trở lớn có thể đo chính xác cùng nhiệt độ nhỏ
18. Chủng loại nào của TR biểu hiện hình thức dưới đây?
※ 2SDxxx
A NPN tần số cao B PNP tần số thấp
C Loại NPN cho tần số thấp D PNP tần số cao
20. Diode có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt, thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần cao. Đó là Diode nào ?
Diode schottky barrier
Diode zener
Diode để chỉnh lưu nguồn điện
Diode pin
15. Điện trở nào sử dụng tại mạch điện Analog thông thường cần thiết cho độ chính xác cao ?
Điện trở màng kim loại (dạng sợi)
Điện trở xi măng cement
Điện trở màng kim loại (màng vỏ bọc)
Điện trở màng cacbon nhỏ
Đề 1
[ đề111]

## Slide 69
[ Điện- Điện tử]
※ Điện- Điện tử : câu 1 ~ câu 20
1. Đáp án nào không phải đặc tính của Photo Coupler?
A. Tốc độ phản hồi nhanh
B. Đầu vào và đầu ra được cách điện
C. Độ tin cậy cao
D. Dao động mạnh
2. Điều gì không phải đặc tính của Thermistor?
A. Hệ số nhiệt độ của điện trở nhỏ do đó nhiệt độ vi mô và đo lường chính xác
B. Cấu trúc đơn giản cho phép thu nhỏ
C. Vượt trội trong sản xuất đại trà, cho phép cung cấp hàng loạt với giá cả ổn định
D. Không nhạy cảm với áp suất ,từ tính và yếu tố khác
3. Độ lệch pha trong trường hợp 3 pha 220V 60Hz?
A. 90
B. 120
C. 180
D. 240
4. Đâu không phải là hạng mục cần chú ý khi sử dụng SSR(Solid State Relay) ?
A. Cấm sử dụng tại nơi có chất Gas dễ gây cháy nổ
B. Dù ở trạng thái OFF vẫn có dòng điện rò rỉ rất nhỏ chạy qua phía đầu ra
C. Chú ý về đường dây đầu ra và đầu vào
D. Cần có đối sách cho tỏa nhiệt theo lượng tổn hao điện.
5. Yếu tố nào không khải là yếu tố quyết định điện trở của vật liệu?
A. Không đổi theo loại chất
B. Chiều dài
C. Trọng lượng
D. Diện tích mặt cắt ngang
6. Chọn cái khác trong đáp án sau?
A. Số nơtron
B. Số proton
C. Số hiệu nguyên tử
D. Số eletron
7. Đi ốt Si khoảng 0.7V.Đi ốt Ge khoảng 0.2 V trở lên thì dòng điện tăng nhanh.Điện áp này gọi là gì?
A. Điện ápquy phục B. Điện áp ngưỡng
C. Điện áp ngược hướng D. Điện áp tiêu chuẩn
8. Hình thức cảm biến chiếu ánh sáng vào đối tượng phát hiện và nhận ánh sáng phản xạ từ đối tượng phát hiện là gì?
A. Loại hình thông qua B. Loại phản xạ hồi quy
C. Loại dao động tần số cao D. Loại phản xạ khuyếch tán
9. Diode có cấu tạo tiếp nối PN đặc biệt nó thể hiện được đặc tính đóng mở tốc độ cao nên nó được sử dụng trong đóng mở mạch cao tần cao.Diode?
A. Diode schottky barrier
B. Diode zener
C. Diode PIN
D. Diode để chỉnh lưu nguồn điện
100Ω
+
ZD(Si)
(6.2V)
12[V]
10. Điện áp chạy qua điện trở R trong đoạn mạch dưới đây là bao nhiêu ?
12 [V]
11.3 [V]
0 [V]
6.2 [V]
Đề 2

## Slide 70
[ Điện- Điện tử]
11. Nếu số hiệu nguyên tử của titan là 22 thì số electron trong N của các electron trên mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
A. 0 B 10
C. 12 D. 2
12. Hiện tượng nhiễu giống với hình dưới đây gọi là gì?
A. Giảm điện áp
B. Chattering
C. Sấm sét
D. Bowing
14. Khi điện giật phản ứng sinh lí cơ thể con người nhận sốc mạnh nhưng giá trị dòng điện có thể gây rung thất là bao nhiêu?
A. 5~30mA B. 30~50mA
C. 50~100mA D. Qúa100mA
15. Đáp án nào sai khi giải thích về cấu tạo nguyên tử dưới đây?
A. Hạt nhân nguyên tử: được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron.
B. Khối lượng của một proton và một nơtron là bằng nhau, và hạt bằng 1840 lần electron.
C. Số proton Z = điện tích dương = số hiệu nguyên tử => bằng số electron.
D. Số proton và neutron có thể có một số giá trị
17. Trong số các chức năng của Oscilloscope chức năng nào biểu diễn như hình vẽ?
A. Eliasing
B. Coupling
C. Trigger
D. MEASURE
18. Hiện tượng sinh ra suất điện động khi từ thông đi qua cuộn cảm gọi là gì?
A. Tự cảm
B. Cảm ứng điện từ
C. Suất điện động cảm ứng
D. Định luật Lenz’s
Khái niêm đúng về mối quan hệ giữa V,I,R
A. I giảm khi R tăng
B. V tăng khi R giảm
C. I giảm khi R giảm
D. V tăng khi I giảm
20. Trường hợp nào sau đây không phải là đoạn mạch sử dụng chức năng của tụ điện ?
A. Mạch điện Smoothing
B. Mạch điện Kirchhoff
C. Mạch điện Timer
D. Mạch điện Filter
16. Tần số hình sin dưới đây là bao nhiêu ?
200 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
CH1 2.00V
M 500μs
13. Đáp án khác về số lượng eletron trên quỹ đạo theo nguyên lí Pauli ?
Lớp K=2
Lớp L=8
Lớp M=17
Lớp N=32
Đề 2

## Slide 71
번호 | 정답
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 3
5 | 1
6 | 3
7 | 1
8 | 2
9 | 2
10 | 1
Điện White Star ( )
번호 | 정답
11 | 3
12 | 4
13 | 4
14 | 2
15 | 1
16 | 1
17 | 2
18 | 3
19 | 2
20 | 4
번호 | 정답
1 | 4
2 | 1
3 | 2
4 | 1
5 | 3
6 | 1
7 | 2
8 | 4
9 | 3
10 | 2
번호 | 정답
11 | 1
12 | 2
13 | 3
14 | 3
15 | 4
16 | 3
17 | 3
18 | 2
19 | 1
20 | 2
Đề 1
Đề 2

## Slide 72
1. Giải thích nào không đúng về cấu tạo của nguyên tử?
① Hạt nhân nguyên tử: Cấu thành bởi hạt proton và hạt neutron.
② Khối lượng của hạt proton và hạt neutron gần như giống nhau và gấp khoảng 1.840 lần khối lượng hạt electron.
③ Số hạt proton Z = Số điện tích dương = Số nguyên tử => Đồng nhất với số electron.
④ Số proton và số neutron có thể có một vài giá trị.
4. Nếu số nguyên tử của Titan là 22 thì số electron của góc N trong số electron của mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
① 0 ② 10
③ 12 ④ 2
10. Khi nút kiểm tra màu xanh dương hoặc xanh lá cây của cầu dao chống dò điện (ELB) không hoạt động thì đó là hiện tượng gì?
① Rò rỉ điện ② Chập điện
③ Tiếp địa ④ Quá tải
8. Khi bị điện giật, chỉ số dòng điện “làm sốc mạnh nhưng có thể gây rung thất” trong các phản ứng sinh lý của cơ thể là gì?
① 5~30mA ② 30~50mA
③ 50~100mA ④ Trên 100mA
11. Đâu không phải là mục đích của việc tiếp địa?
① Phòng ngừa thương tích cho người (điện giật)
② Bảo vệ thiết bị
③ Bảo vệ thiết bị khi điện áp tăng vọt
④ Cung cấp tiêu chuẩn của điện áp nguồn
2. Yếu tố nào không phải là yếu tố quyết định điện trở của vật chất?
① Hằng số theo chủng loại của vật chất
② Chiều dài
③ Mặt cắt ngang
④ Cân nặng
6. Trong công tác nối đất, điện trở nối đất của công tác nối đất loại 3 đặc biệt là bao nhiêu?
① Dưới 100 Ohm
② Dưới 10 Ohm
③ Dưới 1 Ohm
④ Dưới 1000 Ohm
5. Giá trị đo được khi đo điện áp ổ cắm bằng đồng hồ đo điện (DVM) là gì?
① Giá trị tối đa
② Giá trị hiệu dụng
③ Giá trị tức thời
④ Giá trị trung bình
12. Thiết bị nào dùng để đo điện trở cách điện khi dòng điện rò rỉ?
① Máy đo điện trở cách điện(Mega tester)
② Đồng hồ kẹp
③ Đồng hồ đo điện (DVM)
④ Đồng hồ đo LCR
9. Trong cảm biến quang, bộ lọc phân cực được chèn vào là gì?
① Loại phản xạ hồi quy
② Loại điện dung
③ Loại truyền qua
④ Loại phản xạ khuếch tán
13. Trong các chức năng của Oscilloscope, chức năng nào tương ứng với hình vẽ dưới đây?
① Aliasing (Hiệu ứng răng cưa)
② Coupling (Khớp nối)
③ Trigger
④ MEASURE
7. Hiện tượng giống như hình trong quá trình nhiễu là gì?
① Sụt áp
② Chattering
③ Tăng áp do sét
④ Nhảy nút
14. Điện trở dưới đây là gì? “Được phủ một lớp nhựa không cháy vì vậy không bắt lửa ngay ở nhiệt độ cao và dễ dàng lắp đặt nhờ khả năng cách điện tốt”.
① Điện trở màng kim loại ② Điện trở cacbon loại nhỏ
③ Điện trở sứ xi măng ④ Điện trở rắn
3. Điện áp được mắc ở Ⓐ-Ⓑ trong hình dưới là bao nhiêu?
① 0[V]
② 4.3[V]
③ 5[V]
④ 0,7[V]
R
D(Si)
5[V]
Ⓐ
Ⓑ
R
D(Si)
15. Vật liệu trở kháng nào không được sử dụng trong biến trở?
① Màng cacbon
② Màng kim loại
③ Dây cuốn
④ Màng gốm sứ
Phóng điện nhiễu
Phóng điện nhiễu
Chattering
Chattering
Đề 3

## Slide 73
19. C trong hình sau tương ứng với hiện tượng gì?
① Phục hồi
② Phóng bức xạ điện từ
③ Điện ly
④ Kích thích
16. Tụ điện nào được sử dụng như bình ngưng dòng của nguồn điện?
① Tụ Tantalum
② Tụ điện Styrene
③ Tụ gốm
④ Tụ điện điện phân
17. Mạch nào không thể tạo nên bởi tụ điện?
① Mạch lọc điện (Smoothing circuit)
② Mạch trễ thời gian
③ Mạch Filter
④ Mạch điện áp không đổi
18. Hiện tượng lực điện động xảy ra khi thay đổi từ thông đi qua cuộn dây là gì?
① Hiện tượng tự cảm
② Cảm ứng điện từ
③ Suất điện động cảm ứng
④ Định luật Lenz
20. Giá trị Vrms của dạng sóng có giá trị cực đại là 10 V, 500 Hz là gì?
① 3,5 V
② 5,3V
③ 7,07V
④ 0,7V
A
B
C
Phản xạ ánh sáng
Va chạm điện tử
Electron tự do
Đề 3

## Slide 74
1. Nếu số hiệu nguyên tử của Germanium (Ge) là 32 thì số electron trong mỗi quỹ đạo là bao nhiêu?
① K = 3
② L = 9
③ M = 16
④ N = 4
4. Giải thích dưới đây mô tả hiện tượng gì? [Các electron của quỹ đạo nhận năng lượng mạnh hơn nên các electron quỹ đạo trong nguyên tử trở thành electron tự do]
① Sự kích thích ② Điện ly
③ Phóng bức xạ điện từ ④ Quang tử
10. Hiện tượng nào làm xuất hiện suất điện động khi thay đổi từ thông đi qua cuộn dây?
① Cảm ứng điện từ ② Suất điện động cảm ứng
③ Định luật Lenz ④ Chiều của suất điện động cảm ứng
8. Khi Mylar Capacitor có kích cỡ là 203K thì dung lượng là bao nhiêu?
① 200.000㎊ ② 2.000.000㎊
③ 0,02㎌ ④ 2㎊
11. Loại cuộn dây nào được sử dụng trong bộ lọc tần số cao?
① Variable
② FCZ
③ RFC
④ IFT
2. Đâu là giải thích đúng về [Điện tích]?
① Tính chất điện thay đổi từ 0 thành +, –
② Vật nhiễm điện
③ Electron ra khỏi vùng cấm, năng lượng tăng lên
④ Điện sinh ra do các eletron tự do chuyển động giữa các nguyên tử
6. Đâu không phải là chế độ thu nhận sóng của máy hiện sóng?
① Trigger
② Peak
③ Average
④ Sample
5. Chu kỳ (T) của dạng sóng 3V/500Hz là bao nhiêu?
① 0,5 ms
② 2 ms
③ 500 ms
④ 1,5 s
12. Thiết bị nào dùng để đo điện trở cách điện khi dòng điện bị rò rỉ?
① Máy đo điện trở
② Đồng hồ kẹp
③ Đồng hồ đo điện (DVM)
④ Đồng hồ đo LCR
9. Tụ điện dưới đây thuộc chủng loại gì? [Dùng để phản hồi mạch điện yêu cầu dao động ổn định]
① Tantal
② Ceramic
③ Styrol
④ Mylar
13. TR [C1815] thuộc loại nào dưới đây?
① NPN dùng cho tần số cao
② NPN dùng cho tần số thấp
③ PNP dùng cho tần số cao
④ PNP dùng cho tần số thấp
7. Khi mã màu điện trở màng kim loại có màu nâu, màu xanh lá, màu đen, màu nâu, màu bạc thì sai số là bao nhiêu?
① 5%
② 10%
③ 15%
④ 20%
14. Loại linh kiện nào được mô tảdưới đây? [Điều khiển dòng điện xoay chiều bằng 3 cực]
① Diode ② SCR
③ Transistor ④ Triac
15. Đặc điểm nào sai khi nói về SSR?
① Độ tin cậy cao
② Dòng điện rò rỉ
③ Tính chống thấm cao
④ Tính năng cao
3. Điện áp được mắc ở Ⓐ–Ⓑ trong hình dưới là bao nhiêu?
① 0[V]
② 3[V]
③ 6[V]
④ 9[V]
R
D(Si)
6V
9[V]
Ⓐ
Ⓑ
R
Dz(Si)
6V
Đề 4

## Slide 75
19. Trong số các AD Card dùng để kết nối với cảm biến đầu ra Analog, loại nào được dùng sử dụng chung điện áp, điện lưu?
① Q64AD
② Q64ADV
③ Q68ADI
④ Q68ADV
16. Đâu không phải là đặc tính của điện trở nhiệt?
① Hệ số nhiệt điện trở về nhiệt độ nhỏ nên tốt cho nhiệt độ thấp và thuận tiện cho việc đo đạc
② Cấu trúc đơn giản và có thể thu nhỏ lại
③ Độ bền cơ học và khả năng gia công ưu việt
④ Không nhạy với áp suất, từ trường và các yếu tố khác
17. Chủng loại của cảm biến quang điện loại nhỏ dùng để gắn PCB là gì?
① Loại phản xạ micro
② Loại phản xạ hồi quy
③ Loại móng ngựa
④ Photo Interrupter
18. Loại cảm biến quang điện nào tương ứng với nội dung dưới đây? [Không cần điều chỉnh trục quang học, không gian lắp đặt nhỏ, chỉ cần đi dây dẫn ở một phía]
① Loại truyền qua
② Photo coupler (Phần tử cách ly quang)
③ Loại phản xạ hồi quy
④ Loại phản xạ khuếch tán
20. Đặc điểm nào đúng khi nói về Photo Coupler?
① Được sử dụng để truyền tín hiệu giữa hai mạch điện có cùng hiệu điện thế
② Vì tín hiệu truyền theo cả hai hướng nên ảnh hưởng tới đầu vào từ đầu ra là rất ít
③ Dễ dàng giao tiếp với yếu tố logic và tốc độ phản hồi nhanh
④ Do kích thước nhỏ và nhẹ nên có thể giảm thấp mật độ gắn
3
Đề 4

## Slide 76
※ Khí nén : câu 41 ~ câu 60
43. Đâu không phải là tính năng của bộ giảm thanh khí nén ?
A Hiệu ứng tiếng ồn lớn
B Không bị biến dạng do shock khí thải hoặc rung động
C Lực cản xả phải lớn và không ảnh hưởng đến chuyển động
D Phải có hình dạng nhỏ gọn để dễ dàng gắn vào van điện từ.
46. Điều gì không phải là đặc tính của van ống?
A Lực vận hành của van nhỏ
B Phù hợp việc ứng dụng áp suất cao và van tự động
C Cấu trúc đơn giản và dễ chế tác độ chính xác cao
D Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh
49. Van điều khiển bằng áp suất ngoài thay cho lò xo điều chỉnh của van giảm áp là gì?
A Van giảm áp tác động trực tiếp
B Van giảm áp pilot bên trong chính xác
C Van giảm áp pilot bên trong
D Van giảm áp pilot bên ngoài
45. Phương pháp làm mát nào áp dụng đối với loại hình kích thước lớn/trung của máy nén piston ?
A Làm mát bằng nước B Đóng băng
C Làm mát bằng không khí D Phương pháp hút
48. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén ?
A Không có lực đàn hồi
B Khó kiểm soát độ chính xác
C Hiệu quả kém
D Không thể nhận lực lớn
47. Thiết bị chuyền khí nén có kết cấu tạo lực quay bằng cách biến đổi tốc độ và năng lượng áp suất thành chuyển động quay bằng cách gắn khí nén vào cánh gạt ô tô?
A Motor gear B Motor piston
C Motor tuabin D Motor cánh gạt
44. Điều gì khác khi giải thích về mạch khí nén Meter in, Meter out?
A Khi mặt buồng ngược ở trạng thái tự do ngay lập tức áp suất khí nén tăng lên .
B Áp suất trong buồng chuyển tiếp ở trạng thái chảy tự do nên ngay lập tức giảm xuống áp suất khí quyển.
C Do khả năng nén của không khí nên khó tránh khỏi khởi động nhanh của piston
D Do chênh lệch áp suất giữa buồng tiến và buồng lùi gây ra Piston chuyển động tương đối đều nhờ lực đẩy.
51. Điều gì khác khi giải thích về hoạt động của van điện từ?
A Không dễ hỏng
B Tiếng ồn và lượng phát sinh nhiệt van nhỏ
C Thời gian chuyển đổi của van nhanh
D Tiêu thụ điện thấp
41. Thiết bị khí nén hút chân không nào dựa theo nguyên tắc Ventury?
A Swich áp lực B Ejector
C Pad D Van điện tử
42. Khi vượt quá giá trị cài đặt áp lực không khí bên trong mạch điện van nào dưới đây sẽ duy trì áp lực không khí bên trong khi xả khí ?
A B
C D
50. Nhìn vào kí hiệu van điều khiển hướng bên dưới và chọn tên gọi không đúng?
A Loại chuyển động gián tiếp
B Vận hành thủ công
C Vị trí ban đầu van
D Tín hiệu điện
vận hành thủ công
vị trí khởi tạo van
loại chuyển động gián tiếp
tín hiệu điện
Trang 07
Đề1

## Slide 77
59. Chọn phương án đúng về giải thích tính năng nổi bật của rơ le ?
[Ví dụ] Khi nhập công suất tiêu thụ của cuộn rơ le tại tiếp điểm đầu ra dòng điện có thể cấp lên đến vài chục lần
A Tính năng ghi nhớ B Tính năng phân nhánh
C Tính năng khuyếch đại D Tính năng thay đổi
60. Mạch điều khiển khí nén của Van trì hoãn thời gian ON là ký hiệu nào dưới đây ?
A
B
C
D
58. Chọn đáp án biểu hiện không đúng về Point, kí hiệu và cấu trúc bên trong Van điều khiển phương hướng ?
A B
C D
P
R
A
Z
2
1
3
12
2
12
P
A
R
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
Z
P
R
A
Trang 08
52. Thiết bị nào không phải là thiết bị thường
được sử dụng với Ejector ?
A. Công tắc áp lực B. Van điện tử
C. Filter D. Sensor tiếp cận
55. Điều gì sai khi giải thích về kí hiệu dưới đây ?
Là van có công tắc điều khiển bằng tay
Là van mang đặc tính bộ nhớ
Là van hoạt động trực tiếp
Là van điện tử 2 vị trí 5 cửa
54. Đâu không phải là đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lí thay đổi tối ưu ?
Tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ
Không rung và không cần Tank Air lớn
Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên không cần bôi trơn
53. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi ?
A. Định luật Pascal B. Định luật Charles-Boyle
C. Định luật Boyle D. Định luật Chales
56. Xem xét về cấu trúc của xi lanh khí nén bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài ?
A. Buồng piston B Scrapping ring
C. Vòng làm kín D. Rod cover
57 Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer ?
Air Dryer làm mát bằng nước
Air Dryer hấp thụ
Air Dryer Làm mát bằng khí gas
Air Dryer hút ẩm
Đề1
Notes: 77

## Slide 78
※ Khí nén : câu 41 ~ câu 60
41. Chọn đáp án sai về phương thức làm khô của Air Dryer ?
A. Air Dryer làm mát bằng nước
B. Air Dryer hấp thụ
C. Air Dryer loại làm mát
D. Air Dryer hút ẩm
42. Định luật nào trong đó thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau mà vẫn giữ cho áp suất không khí không đổi?
A. Định luật Pascal B. Định luật Charles-Boyle
C. Định luật Chales D. Định luật Boyle
43. Xi lanh nào có ưu điểm là giảm thiểu diện tích lắp đặt và có đặc tính dừng trung gian vì giá trị lực đẩy tiến lên/lùi như nhau?
A. B.
C. D.
46. Chọn đáp án biểu hiện không đúng về Point, kí hiệu và cấu trúc bên trong Van điều khiển phương hướng ?
A. B.
C. D.
P
R
A
Z
2
1
3
12
2
12
P
A
R
12
2
1
3
R
1
3
2
1
3
12
P
A
Z
P
R
A
44. Dưới đây đâu là Van Double Check được sử dụng khi hoạt động độc lập trên hai vị trí điều khiển ?
A. B.
C. D.
45. Chọn ra cái khác về loại phương thức hoạt động của Van thay đổi hướng ?
A. B.
C. D.
47. Khi vượt quá giá trị cài đặt áp lực không khí bên trong mạch điện van nào dưới đây sẽ duy trì áp lực không khí bên trong khi xả khí ?
A. B.
C. D.
48. Thiết bị chuyền khí nén có kết cấu tạo lực quay bằng cách biến đổi tốc độ và năng lượng áp suất thành chuyển động quay bằng cách gắn khí nén vào cánh gạt ô tô ?
A. Motor gear B. Motor piston
C. Motor tuabin D. Motor cánh gạt
Đề2

## Slide 79
49. Điều gì không phải là loại hình dòng chảy tại vị trí trung lập của Van 5/3 Way?
A. Loại all port block B. Loại tiếp xúc PAB
C. Loại tiếp xúc ABT D. Loại tiếp xúc ABR
50. Van nào điều chỉnh lò xo bằng tay,mở van-> không khí đi vào 1 lần, tác động lên áp suất khi đối ứng với lực lò xo điều chỉnh ở diaphragm và kiểm soát một phần đường đi của chất lỏng nhằm duy trì cân bằng giữa lực lò xo điều chỉnh và áp suất khí lần 2 ?
A Van giảm áp tác động trực tiếp B Van relief
C. Van tuần tự D. Van xả nhanh
51. Chọn đáp án không phải là đơn vị của áp lực?
A.1013 bar B.760 mmH2g
C.1.033 Kgf/㎠ D. 0.1013 Pa
52. Máy tạo chân không khí nén nào không
thích hợp để sử dụng với Ejector ??
A. Công tắc áp lực B. Van điện tử
C. Fiter D.Sensor tiếp cận
53. Điều gì sai khi nói về nhược điểm của công nghệ khí nén ?
A. Không có lực đàn hồi
B. Khó kiểm soát độ chính xác
C. Hiệu quả kém
D. Không thể nhận lực lớn
54. Điều gì không phải là đặc tính của van ống ?
A Lực vận hành của van nhỏ
B Phù hợp việc ứng dụng áp suất cao và van tự động
C Cấu trúc đơn giản và dễ chế tác độ chính xác cao
D Quãng đường di chuyển của bộ phận chuyển động ngắn nên tốc độ đóng mở nhanh
55. Xem xét về cấu trúc của xi lanh khí nén bộ phận nào sử dụng với mục đích ngăn rò rỉ dầu bên trong và tránh thâm nhập dị vật từ bên ngoài?
A. Buồng piston B. Rod cover
C. Vòng làm kín D. Scrapping ring
56. Đơn vị của áp suất 1,03kgf / ㎠ bằng 1,01 Bar. Nếu khi chuyển đổi sang Pascal (Pa), đơn vị đúng là?
A. 0.1MPa B. 1.03Pa
C. 1.03KPa D. 10KPa
57. Đâu không phải là đặc tính của máy nén Screw nén không khí sử dụng nguyên lí thay đổi tối ưu?
A. Tiếng ồn tần số thấp và dễ dàng loại bỏ
B. Có thể tạo ra áp suất lớn và khả năng quay tốc độ cao
C. Không rung và không cần Tank
D. Bên trong máy nén có ít nhiễu loạn nên
không cần bôi trơn.
58. Van nào có chức năng cho khí nén đi qua ở một vị trí điều khiển và ngắt nó ở vị trí điều khiển khác ?
A Van 3 point 2 vị trí B Van chặn
C Van hai áp suất D Van 2 point hai vị trí
59. Đâu không phải là hình thức của công tắc quang điện?
A Loại cảm ứng B Loại thông qua
C Loại gương phản xạ D Loại phản xạ trực tiếp
60. Thiết bị khí nén hút chân không nào dựa theo nguyên tắc Ventury?
A. Swich áp lực B. Ejector
C. Pad D. Van điện tử
Đề2

## Slide 80
번호 | 정답
41 | B
42 | A
43 | C
44 | B
45 | A
46 | D
47 | C
48 | A
49 | D
50 | C
번호 | 정답
51 | A
52 | D
53 | D
54 | C
55 | C
56 | B
57 | A
58 | C
59 | C
60 | B
Đề 1
Đề 2
번호 | 정답
41 | A
42 | C
43 | A
44 | D
45 | D
46 | C
47 | A
48 | C
49 | C
50 | A
번호 | 정답
51 | B
52 | D
53 | A
54 | D
55 | D
56 | A
57 | B
58 | D
59 | A
60 | B

## Slide 81
41. Điều nào không đúng về ưu điểm của công nghệ khí nén?
① Dễ dàng khuếch đại lực.
② Không có nguy cơ dẫn hỏa.
③ Dễ dàng tích lũy năng lượng.
④ Có thể kiểm soát tốc độ chính xác và mang lại hiệu quả tốt.
42. Điều nào không đúng về nhược điểm của công nghệ khí nén?
① Khả năng phản hồi kém.
② Khó kiểm soát tốc độc một cách chính xác.
③ Khó tích lũy năng lượng.
④ Tiếng ồn lớn.
43. Quy tắc nào đúng với quy luật thay đổi trạng thái của một bình kín trong điều kiện áp suất khí không đổi?
①Định luật Boyle ②Định luật Charles
③Định luật pascal ④Quy tắc Charles- Boyle
44. Đâu không phải là phương pháp sấy của máy sấy khí tạo ra khí nén khô?
① Phương pháp làm lạnh không khí
② Phương pháp làm đông
③ Phương pháp kết dính
④ Phương pháp hấp thụ
45. Máy nén khí nào được sử dụng nhiều làm nguồn cấp của mô tơ khí nén do việc cấp khí nén được thực hiện liên tục, dễ dàng nên xung và tiếng ồn nhỏ, kích thước nhỏ?
① ②
③ ④
46. Tên gọi xi lanh tác động kép có gì sai?
47. Thiết bị đệm nào của xi lanh chủ yếu được sử dụng trong các xi lanh có đường kính trên 20 mm?
①Van cao su ② Bộ giảm xung
③Aircushion ④ Xy lanh hãm (Stopper)
48. Cấu trúc nào của bộ truyền động quay không phải là loại piston?
① Thiết bị truyền động kiểu cánh gạt (vane)
② Thiết bị truyền động tay quay (crank)
③ Thiết bị truyền động kiểu yoke
④ Thiết bị truyền động quay Rack-Pinion
49. Loại van nào đúng với hình khí nén sau đây?
① Van tiết lưu
② Van tuần tự
③ Van giảm áp
④ Van xả áp
50. Giải thích nào đúng cho hình sau?
① Đây là van làm tăng tốc độ xi lanh bằng cách làm giảm sức cản khí thải của không khí thoát ra từ xi lanh.
② Đây là van điều khiển lưu lượng, làm thay đổi mặt cắt ngang của dòng chảy.
③ Được sử dụng như một bộ hẹn giờ cùng với bình khí nén hoặc điều tiết nguồn cung và thải khí của xi lanh khí nén.
④ Đây là van kết nối với ống xả van điện tử để kiểm soát tốc độ xi lanh.
51. Đâu không phải là mô tả về phương pháp Meter - in của bộ điều khiển tốc độ?
① Do khả năng nén của không khí nên rất khó để ngăn chặn hoàn toàn sự khởi động nhanh của piston.
② Vì áp suất của ⓑ ở trạng thái dòng chảy tự do nên sẽ nhanh chóng giảm xuống mức áp suất khí quyển.
③ Vì không khí cung cấp được điều tiết nên cần có thời gian để áp suất ở phía ⓐ tăng lên.
④ Chuyển động của piston không ổn định do áp suất của ⓐ và ⓑ không cân bằng.
52. Trong số các ký hiệu khí nén của van điều khiển hướng, đường kẻ ngắn ở bên ngoài hộp hình vuông thể hiện cho điều gì? (hình mũi tên)
① Dòng chảy của chất lỏng
② Biểu thị cổng
③ Số switching
④ Chặn dòng chảy của chất lỏng
53. Tên gọi chính xác của đế xi lanh trong dưới là gì?
① Dạng Foot ② Dạng Trunnion
③ Dạng Flange ④ Dạng Clevis
① Nắp đậy (Head cover)
② Nắp đậy (Head cover)
③ Cushioning
④ Piston
Đề3

## Slide 82
54. Van poppete có đặc điểm gì?
① Phù hợp với áp suất cao hoặc van điều khiển tự động.
② Cấu trúc đơn giản và dễ dàng chế tác với độ chính xác cao.
③ Lực hoạt động của van nhỏ.
④ Khoảng cách di chuyển của bộ phận hoạt động là ngắn, tốc độ đóng/mở nhanh.
55. Khi cung cấp áp suất khác nhau tại hai đầu nhập thì áp suất của đầu ra là bao nhiêu?
① 9kgf/㎠ ② 4kgf/㎠
③ 1kgf/㎠ ④ 5kgf/㎠
56. Van nào cho phép dòng chảy theo một hướng nhưng chặn dòng chảy theo hướng ngược lại và được sử dụng để ngăn dòng chảy ngược?
① ②
③ ④
57. Thiết bị khí nén nào không được sử dụng với máy phun chân không khí nén?
① Van điện tử ② Bộ lọc
③ Van một chiều ④ Công tắc áp suất
58. Đâu không phải là loại công tắc phát hiện có thể phát hiện khi không tiếp xúc với vật thể phát hiện?
① Công tắc tiệm cận ② Công tắc hành trình
③ Công tắc mức siêu âm ④ Công tắc quang điện
59. Giải thích nào đúng khi nói về tính năng bộ nhớ trong các tính năng tiêu biểu của rơ le?
① Trạng thái đầu vào có thể được duy trì bởi tiếp điểm tiếp xúc của rơ le và có thể ghi nhớ tín hiệu hoạt động.
② Khi số lượng tiếp điểm đầu ra về tín hiệu đầu vào của 1 cuộn dây nhiều thì tín hiệu được phân nhánh và có thể điều khiển đồng thời một số thiết bị.
③ Khi lấy điện năng tiêu thụ của cuộn dây là đầu vào thì ở tiếp điểm đầu ra điện năng có thể tăng gấp mấy chục lần đầu vào.
④ Do phần cuộn dây và phần tiếp điểm được phân tách bằng điện nên có thể xử lý tín hiệu của các thuộc tính khác nhau.
60. Đâu không phải loại hình dòng chảy ở vị trí trung lập?
① Loại đóng giữa ② Loại nhấn giữa
③ Loại kết nối PAR ④ Loại xả giữa
Đề3

## Slide 83
41. Nếu tăng số tiếp điểm đầu ra cho tín hiệu đầu vào của 1 cuộn dây rơ le thì tín hiệu sẽ được phân tách, đồng thời, có thể điều khiển một vài thiết bị cùng một lúc. Tính năng nào có thể làm được điều này?
① Tính năng phân bổ ② Tính năng thay đổi
③ Tính năng phân tách ④ Tính năng khuếch đại
42. Đâu là giải thích nào đúng về van tiết lưu hai chiều?
① Khi áp suất khí nén khác nhau tác động lên đầu vào thì áp suất cao thoát ra ở đầu ra.
② Là van kiểm tra kép.
③ Được sử dụng khi hoạt động độc lập ở hai hoặc nhiều vị trí điều khiển.
④ Khi xét đến độ an toàn, nó được sử dụng để kiểm soát an toàn, kiểm soát liên động v.v…
43. Đâu không phải là phân loại theo phương pháp phục hồi van?
① Phục hồi kéo lại ② Phục hồi lực hấp dẫn
③ Phục hồi khí nén ④ Phục hồi định vị
45. Đâu không phải là loại thiết bị truyền động quay dạng pít tông?
① Thiết bị truyền động kiểu cánh gạt
② Thiết bị truyền động tay quay
③ Thiết bị truyền động kiểu gông
④ Thiết bị truyền động quay thanh răng
46. Mô tả dưới đây nói về loại bộ đếm nào?
Đầu vào được thực hiện bởi các tín hiệu điện khác nhau và được đếm bởi mạch điện tử.
① Bộ đếm điện cơ ② Bộ đếm cơ khí
③ Bộ đếm điện từ ④ Bộ đếm điện tử
50. Công tắc nào không thuộc loại cảm biến không tiếp xúc?
① Công tắc Micro
② Công tắc mức siêu âm
③ Công tắc kiểu phản xạ trực tiếp
④ Công tắc cảm ứng tiệm cận
44. Đâu là thứ tự sắp xếp từ cao đến thấp thể tích các thành phần chính của không khí?
① Nitơ – O₂ – Argon – Neon – CO₂
② O₂ – Nitơ – H₂ - Argon – Helium
③ Nitơ – O₂ – Argon – CO₂ – Neon
④ Nitơ – O₂ – H₂ – CO₂ – Helium
47. Loại xi lanh nào không có khả năng sinh ra lực như nhau khi chuyển động tịnh tiến/lùi?
① Xi lanh Tandem ② Xi lanh cánh gạt
③ Xi lanh 2 trục ④ Xi lanh không trục
48. Đâu là giải thích đúng về phương pháp Meter – out?
① Áp suất phía ⓑ ở trạng thái chảy tự do nên ngay lập tức rơi xuống trạng thái áp suất khí quyển.
② Cần có thời gian để áp suất ở phía ⓐ tăng lên do điều tiết không khí cung cấp.
③ Do khả năng nén của không khí nên rất khó ngăn chặn hoàn toàn việc khởi động nhanh của pít tông.
④ Chuyển động của piston không ổn định do áp suất của ⓐ và ⓑ không cân bằng.
ⓐ
ⓑ
49. Đâu không phải là thành phần trong cấu tạo của hệ thống khí nén?
① Buồng tản nhiệt sau ② Ắc quy
③ Van điều khiển hướng ④ Bình khí
51. Đâu không phải là đặc điểm của thiết bị hút chân không ?
① Không có bộ phận chuyển động trong bộ phận tạo chân không và có tuổi thọ cao
② Có thể điều khiển một cách tỉ mỉ
③ Có thể phổ biến hóa van điều khiển
④ Phù hợp trong trường hợp cần bình khí và lặp đi lặp lại On - Off
52. Định luật dưới đây là định luật gì?
① Định luật Charles – Boyle ② Định luật Pascal
③ Định luật Boyle ④ Định luật Charles
P1
V1
P2
V2
Đề4

## Slide 84
53. Hãy xem ví dụ dưới đây, áp suất ở phía đầu ra đúng là bao nhiêu?
① ⓐ:4kgf/㎠, ⓑ:6kgf/㎠ ② ⓐ:4kgf/㎠, ⓑ:4kgf/㎠
③ ⓐ:5kgf/㎠, ⓑ:6kgf/㎠ ④ ⓐ:5kgf/㎠, ⓑ:4kgf/㎠
54. Khi sử dụng bộ truyền động quay, nội dung nào sai khi nói về hạng mục cần lưu ý?
① Năng lượng quay không được vượt quá năng lượng cho phép của bộ truyền động
② Sử dụng khóa điện để có thể đạt được hiệu quả giảm chấn phần nào khi chịu tải trọng va đập
③ Giảm thấp tỷ lệ thay đổi của tốc độ quay và cố gắng đưa tỷ lệ phụ tải về mức dưới 50%
④ Căn chỉnh chính xác tâm của trục đầu ra và trục chuyển động để tránh tạo ra lực quá mức lên ổ trục
ⓐ
4 kgf/㎠
5 kgf/㎠
ⓑ
6 kgf/㎠
4 kgf/㎠
57. Cái nào khác với điều kiện lựa chọn bộ lọc khí nén?
① Tổn thất áp suất phải nhỏ
② Thời gian sử dụng phải dài
③ Diện tích lọc phải nhỏ
④ Phải có khả năng phân tách độ ẩm cao
60. Sơ đồ nào dưới đây là của mạch điện của bộ hẹn giờ khí nén?
①
②
③
④
59. Cái nào khác so với kích thước của các đơn vị sau đây?
① 1*10^6 Pa
② 1 Bar
③ 1,01972 kgf/㎠
④ 7,50062 * 10^2 mmHg
56. Trong các phương pháp làm mát máy nén khí pít tông nhiều cấp, phương pháp làm mát nào chủ yếu được sử dụng cho máy nén khí nhỏ?
① Phương pháp hấp thụ
② Phương pháp làm lạnh không khí
③ Phương pháp tản nhiệt nước
④ Phương pháp làm lạnh
55. Đâu không phải là giải thích đúng về van tiết lưu?
① Là van điều khiển áp suất
② Được sử dụng cùng với bình khí nén như một timer
③ Điều tiết nguồn cung và thải khí của xy lanh khí nén
④ Là van điều chỉnh diện tích mặt cắt ngang của đường dẫn dòng chảy và điều khiển lưu lượng
58. Tải trọng chuyển động thẳng và hướng chuyển động của tải trọng phải được nhất quán với tâm trục bằng phương pháp vững chắc nhất là cái nào?
① ②
③ ④
Đề4

## Slide 85
번호 | 정답
41 | 4
42 | 3
43 | 2
44 | 1
45 | 1
46 | 4
47 | 3
48 | 1
49 | 3
50 | 1
번호 | 정답
51 | 1
52 | 2
53 | 3
54 | 
55 | 
56 | 
57 | 
58 | 
59 | 
60 | 
Đề 3
Đề 4
번호 | 정답
41 | 
42 | 
43 | 
44 | 
45 | 
46 | 
47 | 
48 | 
49 | 
50 | 
번호 | 정답
51 | 
52 | 
53 | 
54 | 
55 | 
56 | 
57 | 
58 | 
59 | 
60 | 

## Slide 86
61. Ký hiệu nào không đúng với tiêu chuẩn công nghiệp ở mỗi quốc gia?
① Anh - BM
② Đức - DIN
③ Thụy Sĩ - VSM
④ Hoa Kỳ – ANSI
62. Giải thích nào không đúng về động cơ trục chính?
① Trục có đường kính lớn và trục dài
② Xoay với tốc độ cao 10.000 RPM.
③ Bị xoắn và uốn đồng thời.
④ Số lượng biến dạng phải cực nhỏ.
63. Đáp án nào không đúng trong phân loại theo mục đích sử dụng của trục?
① Trục xe
② Trục truyền
③ Trục khuỷu
④ Cổ trục
64. Giải thích nào không đúng về các hạng mục cần lưu ý khi sử dụng trục?
① Tránh tải trọng ngang quá mức.
② Không bảo quản ở nơi có sự thay đổi về nhiệt độ.
③ Khi bảo quản chỉ cần chú ý tới phần journal bị đâm.
④ Không để tiếp xúc với khí ga.
65. Khớp nối nào không được sử dụng khi đường trục nằm trên cùng một đường?
① Khớp nối ống ② Khớp nối mặt bích
③ Khớp nối Sellers ④ Khớp nối Oldham
66. Đặc điểm nào đúng với vòng bi rãnh sâu?
① Press Retainer của tấm thép thường được sử dụng.
② Chỉ chịu được tải theo hướng trục.
③ Góc tiếp xúc càng lớn thì khả năng hỗ trợ trục càng lớn.
④ Nếu góc tiếp xúc nhỏ thì có lợi trong việc quay nhanh.
67. Đâu không phải là đặc điểm của ổ bi tiếp xúc 4 điểm?
① Vòng trong được chia thành 2 phần.
② Góc tiếp xúc giữa vòng trong và vòng ngoài là 35 độ.
③ Có thể sử dụng thay cho vòng bi đỡ chặn tiếp xúc.
④ Press Retainer của tấm thép thường được sử dụng.
68. Bu lông ốc vít nào được dùng để kết hợp?
① Ren vuông ② Ren chặn
③ Ren tròn ④ Ren hợp nhất
69. Tên gọi bộ phận của bu lông ốc vít bị sai?
① Bước ren “Pitch”: Là khoảng cách của đỉnh ren và bu lông
② Đường kính danh nghĩa: Đường kính ngoài của bu lông
③ Phai: Điểm kết nối phía cuối hai đầu của đỉnh ren
④ Chân ren: Mặt mà hai bên phai của rãnh ốc vít được nối với nhau
70. Giải thích nào về chốt ghim không đúng?
① Chốt ghim được sử dụng ở những nơi có tải trọng lớn như bánh răng, ròng rọc và phương pháp lắp đặt đơn giản.
② Chốt côn có loại tách và không tách ở phần đuôi.
③ Chốt bản lề cơ cấu lái được kết nối để 2 thanh có thể hoạt động.
④ Chốt định vị được sử dụng để nối các thanh với nhau.
71. Trong các loại then (key), đâu là loại nên được sử dụng với áp lực bên thấp?
① Then ma sát (saddle key)
② Then bán nguyệt (woodruff key)
③ Then bằng (flat key)
④ Then trượt (sliding key)
72. Mô tả nào không đúng về đặc điểm của then bán nguyệt (woodruff key)?
① Được sử dụng cho các trục nhỏ dưới 60 mm.
② Độ sâu của rãnh làm tăng độ cứng của trục.
③ Phù hợp với trục taper của máy móc chế tạo.
④ Dễ dàng gia công và điều chỉnh.
73. Trong phương pháp phân loại bánh răng (trục song song) dưới đây, loại nào khác với những loại còn lại?
① Bánh răng trụ tròn (spur gear)
② Bánh răng ăn khớp trong (internal gear)
③ Bánh răng côn xoắn (helical gear)
④ Bánh răng xoắn ốc (srew gear)
74. Bánh răng nào có đặc điểm là trục trung tâm của bánh răng và bánh răng nhỏ (pinion) không giao nhau mà đan chéo nhau?
① Bánh răng côn xoắn (Helical gear)
② Bánh răng hypoid (Hypoid gear)
Bánh răng côn spiral (Spiral bevel gear)
Thanh răng (Rack gear)
75. Mô tả nào không đúng về bộ giảm tốc?
① Bộ giảm tốc bánh răng côn xoắn (helical gear) có 2 chục chéo nhau.
② Bộ giảm tốc bánh răng nón (bevel gear) có 2 trục giao nhau tại 1 điểm.
③ Bộ truyền Harmonic Drive có khe hở nhỏ.
④ Hộp giảm tốc nhiều bánh răng có thể được chế tác cho tải cao.
[ Đánh giá WS – Yếu tố máy móc ]
ĐỀ1

## Slide 87
76. Bộ giảm tốc bánh răng sâu (worm gear) có đặc tính gì?
① Tuy cấu trúc phức tạp nhưng khi vận hành sẽ ít gây rung và tiếng ồn.
② Tải trọng tác động mạnh và chỉ có thể nhập vào trục vuông góc.
③ Cần vận hành sơ bộ thích hợp.
④ Hiệu quả cao và không phát nhiệt.
77. Mô tả nào về truyền động dây đai không đúng?
① Dây đai V có độ linh hoạt cao và độ trượt nhỏ.
② Dây đai V có thể truyền động lực lớn do sức căng nhỏ của mối nối.
③ Dây đai Timing cần lực căng ban đầu và có thể đạt được hiệu suất cao.
④ Dây đai Timing có thể ngăn ngừa tổn thất truyền động do nhiệt ma sát, tối thiểu hoá phụ tải của vòng bi.
78. Đâu không phải là đặc tính của truyền động xích?
① Không tăng tải trọng lên vòng bi.
② Cần lực căng ban đầu và lực căng tĩnh không hoạt động.
③ Khả năng chống ẩm cao.
④ Hiệu quả là hơn 95%.
79. Đâu không phải là đặc tính của thanh trượt dẫn hướng tuyến tính (LM)?
① Phương thức hướng dẫn trượt có hệ số ma sát cao nên hiệu quả thấp.
② Ống lót tuyến tính có tải trọng cho phép lớn.
③ Thanh trượt dẫn hướng tuyến tính hầu như không có sự quay trượt và chảy không tải.
④ Vít me bi (ball screw) có thể giảm thiểu khe hở.
80. Trong những giải thích về bôi trơn, tính năng nào giúp làm giảm ma sát và hư hỏng, kéo dài tuổi thọ thiết bị?
① Tác động làm mát
② Tác động phân tán ứng lực
③ Tác động niêm phong
④ Tác động Gamma
[ Đánh giá WS – Yếu tố máy móc ]
ĐỀ1

## Slide 88
61. Ắc quy nào không chạy bằng điện?
① DC Servo
② Stepping
③ AC Servo
④ Cylinder
62. Đâu là phân loại không đúng dựa trên mục đích sử dụng của trục?
① Trục xe
② Trục truyền
③ Trục thẳng
④ Cổ trục
63. Mô tả dưới đây nói về loại trục nào? [Trục và vật quay được cố định và cùng xoay, trục chịu tác động của lực và mômen xoắn]
① Trục khuỷu
② Trục xe
③ Trục mềm
④ Trục truyền
64. Loại lắp ghép nào được mô tả dưới đây? [Loại lắp ghép mà vừa có độ hở, vừa có độ dôi]
① Lắp ghép có độ hở
② Lắp ghép trung gian
③ Lắp ghép có độ dôi
④ Dung sai kích thước
65. Đâu không phải là loại khớp nối cứng?
① Khớp trục ② Khớp Seller
③ Khớp kẹp ④ Khớp nối cao su
66. Ổ trục nào được mô tả dưới đây? [Được sử dụng khi nhận tải trọng theo hướng trục]
① Ổ trục hướng tâm
② Ổ chặn
③ Vòng bi tổng hợp
④ Ổ bi rãnh sâu
67. Kiểu tổ hợp vòng bi đỡ chặn nào được mô tả dưới đây? [Tổ hợp mặt sau khớp với mặt sau]
① DB
② DS
③ DT
④ DF
68. Đặc điểm nào của bu lông ốc vít được mô tả dưới đây?
[Mặt kết nối đỉnh ren và chân ren]
① Bước ren “Pitch” ② Bước xoắn
③ Plank ④ Đường kính danh nghĩa
69. Đâu không phải là loại ren dùng để truyền chuyển động?
① Ren vuông
② Ren chặn
③ Ren tròn
④ Ren vít hình thang
70. Điều gì sai khi giải thích về chốt Pin?
① Chốt Pin được sử dụng ở những nơi có tải trọng nhỏ như bánh răng, ròng rọc và phương pháp lắp đặt đơn giản
② Chốt côn có loại tách và không tách ở phần đuôi
③ Trụ quay lái sử dụng khi nối khuỷu
④ Chốt định vị được sử dụng để nối các thanh với nhau.
71. Loại then nào nên được sử dụng với áp lực bên thấp?
① Then ma sát
② Then bán nguyệt
③ Then bằng
④ Then trượt
72. Bước xoắn của bu lông [L2N M30 X 3 – 2] là gì?
① 2
② 4
③ 6
④ 8
73. Bánh răng nào khác so với các loại còn lại?
① Bánh răng ăn khớp trong
② Bánh răng xoắn ốc
③ Bánh răng sâu
④ Bánh răng côn xoắn
74. Loại bánh răng nào đúng với nội dung giải thích dưới đây? [Hai trục trung tâm của bánh răng côn xoắn không song song cũng không cắt nhau]
① Bánh răng ăn khớp trong ② Bánh răng xoắn ốc
③ Bánh răng sâu ④ Bánh răng côn xoắn
75. Bộ giảm tốc được sử dụng trong trường hợp 2 trục giao nhau tại một điểm là gì?
① Bộ giảm tốc bánh răng côn xoắn
② Bộ giảm tốc bánh răng nón
③ Bộ giảm tốc bánh răng sâu
④ Bộ truyền động sóng
76. Đâu không phải là mô tả về hộp giảm tốc nhiều bánh răng?
① Là bộ giảm tốc được sử dụng rộng rãi nhất
② Có thể được chế tạo bằng bộ giảm tốc cố định và tải trọng cao
③ Có thể quay với tốc độ cao, yên tĩnh
④ Khi sử dụng dụng cụ định góc sẽ trở thành trục song song
[Đánh giá WS – Cơ khí- Máy]
ĐỀ2

## Slide 89
77. Trong cấu tạo của dây đai răng, giải thích dưới đây nói về bộ phận gì? [Ngăn ngừa mài mòn do ma sát trong trường hợp chuyển động mặt sau]
① Vòng cao su
② Lớp bố
③ Lớp cao su bao phủ
④ Lớp vải
78. Đường dẫn nào sai?
① Đường dẫn chuyển động tuyến tính
② Đường dẫn ống lót tuyến tính
③ Đường dẫn trượt bi
④ Đường dẫn vitme bi
79. Đâu không phải là tính chất của chất bôi trơn?
① Tính oxy hóa
② Tính ổn định nhiệt
③ Tính ăn mòn
④ Tính dễ cháy
80. Trong các thuật ngữ về đo lường, “Giá trị tìm được bằng phép đo (giá trị mang tính khái niệm, không thể tìm được trên thực tế)” là gì?
① Giá trị thực
② Giá trị trung bình
③ Dung sai
④ Giá trị cho phép
[Đánh giá WS – Cơ khí- Máy]
ĐỀ2

## Slide 90
3. Chọn đáp án không phải là phân loại hình dạng của trục ?
① Trục tuyến tính (Liner) ② Trục Crack (Crank)
③ Trục truyền động (Transmission) ④ Trục dẻo ( Flexible )
5. Hãy chọn đáp án đúng với giải thích về Coupling?
“ Chủ yếu sử dụng đường kính trục dưới 200mm.”
① Seller Coupling ② Gear Coupling
③ Clamp coupling ④ Flange coupling
1. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn.
② Cấu trúc khá đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
9. Dưới đây là nội dung giải thích về cái gì?
‘là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn
① Gear ② Bộ giảm tốc ③ Belt ④ Chain
2. Key được gọi là key chìm, được gia công ở cả trục và Bose,
có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật gọi là ?
① Key ma sát (saddle key) ② Key trơn
③ Key phẳng (Flat key) ④ Key thường ( Sunk key)
14.Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo phương thức tải trọng đặt trước ( Preloaded)?
① Deflectors Type
② Double Nut Type
③ Offset Preload Type)
④ Static Pressure Preload Type ( Loại tải trước áp suất tĩnh)
16. Chọn đáp án không phải là thiết bị đo?
① Gap Gauge ② Micrometer
③ Vrnier calipers ④ Thước cặp đo chiều cao ( Height gauge)
6.Cái nào không liên quan đến đối sách chống long của đinh ốc?
① Vòng đệm vênh(Spring washer) ② Power lock
③ Vòng đệm răng ④ Lock nut
13. Tên gọi của bánh răng cho trục so le có hình dạng như sau?
① Helical Gear
② Double Helical Gear
③ Rack Gear
④ Worm gear
17. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 20 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
7. Biểu hiện đúng về Size theo đơn vị là?
① ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < dm
② ㎚ < ㎜ < ㎝ < m < ㎛
③ ㎚ < ㎛ < ㎝ < ㎜ < Å
④ ㎛ < ㎜ < ㎝ < dm < m
4. Phụ tùng nào sau đây giúp Ball không bị rơi ra ngay cả khi
tháo bỏ LM Block?
① Base Plate ② End Plate
③ Side Seal ④ Inner Seal
12. Tên gọi của đai ốc được biểu thị là L1N M30 × 3 – 2
Vậy khoảng cách một vòng xoáy là bao nhiêu?
① 3 mm ② 4 mm ③ 2mm ④ 6mm
8. Đâu không phải đặc trưng của máy giảm tốc?
① Loại nhỏ có khả năng truyền tải lớn
② Không bị trơn trượt nên tỷ lệ giảm tốc ổn định.
③ Tỷ lệ gia tốc và giảm tốc lựa chọn trong phạm vi rộng
④ Bền.
15. Gear có nhiều răng gọi là Gear, gear có số răng ít gọi là gì?
① Pinion ② Gear dẫn động
③ Rack Gear ④ Gear Motor
10. Giá trị đo của thước kẹp đo độ cao ( height Gauge) là
① 70.48 ㎜
② 46.44 ㎜
③ 70.44 ㎜
④ 46.48 ㎜
11. Chọn đáp án không phải là 5 yếu tố cơ bản quản lí bôi trơn?
① Dầu phù hợp ② Khu vực phù hợp
③ Lượng phù hợp ④ Nhiệt độ phù hợp
18. Tên gọi của công cụ trong ảnh dưới đây là gì?
① Dũa tam giác ② Lưỡi đục tam giác
③ Tháo Coil ④ Nhổ Pin
19. Đây là ảnh Harmonic Driver, tên gọi của A là gì?
① Wave Generator (phần đầu vào)
② Flex spline (phần giảm tốc)
③ Circular Spline(phần khởi động)
④ Flex spline (phần gia tốc)
20. Trường hợp 2 trục giao nhau thì sử dụng Gear gì?
① Straight Bevel Gear ② Spur Gear
③ Worm Gear ④ Screw Gear
ĐỀ3

## Slide 91
5. Hãy chọn đáp án đúng với giải thích về Coupling?
“ Chủ yếu sử dụng đường kính trục dưới 200mm.”
① Seller Coupling ② Clamp coupling
③ Gear Coupling ④ Flange coupling
8. Chọn đáp án không phải là ưu điểm của gear?
① Truyền lực hoặc xoay chắc chắn.
② Cấu trúc khá đơn giản
③ Tuổi thọ cao
④ Truyền tải bằng chi phí vận hành chính xác
9. Dưới đây là nội dung giải thích về cái gì?
‘là thiết bị thay đổi tốc độ sử dụng Gear, có thể nhận được lực lớn đồng thời giảm được số lần quay của phần động cơ thành số lần quay mong muốn
① Gear ② Bộ giảm tốc ③ Belt ④ Chain
3. Key được gọi là key chìm, được gia công ở cả trục và Bose,
có mặt cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật gọi là ?
① Key ma sát (saddle key) ② Key thường ( Sunk key)
③ Key phẳng (Flat key) ④ key trơn
16. Chọn đáp án không phải là thiết bị đo?
① Vernier calipers ② Micrometer
③ Gap Gauge ④ Thước cặp đo chiều cao ( Height gauge)
7. Kích thước của tờ A3 trong khổ giấy A là bao nhiêu?
① 210 * 297 ② 841 * 1189
③ 420 * 594 ④ 297 * 420
6.Cái nào không liên quan đến đối sách chống long của đinh ốc?
① Vòng đệm vênh(Spring washer) ② Power lock
③ Vòng đệm răng ④ Lock nut
13. Tên gọi của bánh răng cho trục so le có hình dạng như sau?
① Helical Gear
② Double Helical Gear
③ Worm gear
④ Rack Gear
4. Tên gọi của đai ốc được biểu thị là L2N M30 × 3 – 1
Vậy khoảng cách một vòng xoáy là bao nhiêu?
① 3 mm ② 4 mm ③ 2mm ④ 6mm
17. Nếu chia một vạch của thước chính quả Vernier Calipers ra 50 lần thì được bao nhiêu?
① 0.2mm ② 0.02mm ③ 0.5mm ④ 0.05mm
2. Chọn đáp án không phải là phân loại hình dạng của trục ?
① Trục tuyến tính (Liner)
② Trục truyền động (Transmission)
③ Trục Crack (Crank)
④ Trục dẻo ( Flexible )
12. Phụ tùng nào sau đây giúp Ball không bị rơi ra ngay cả khi
tháo bỏ LM Block?
① Base Plate ② End Plate
③ Side Seal ④ Inner Seal
1. Đâu không phải đặc trưng của máy giảm tốc?
① Loại nhỏ có khả năng truyền tải lớn
② Không bị trơn trượt nên tỷ lệ giảm tốc ổn định.
③ Tỷ lệ gia tốc và giảm tốc lựa chọn trong phạm vi rộng
④ Bền.
15. Gear có nhiều răng gọi là Gear, gear có số răng ít gọi là gì?
① Gear Motor ② Gear dẫn động
③ Rack Gear ④ Pinion
10.Tên của A trong hình dưới đây?
① Accelerator (phần gia tốc)
② Wave Generator (Phần Input)
③ Circular Spline (Phần truyền động)
④ Flexspline (phần giảm tốc)
11. Chọn đáp án không phải là 5 yếu tố cơ bản quản lí bôi trơn?
① Dầu phù hợp ② Khu vực phù hợp
③ Lượng phù hợp ④ Nhiệt độ phù hợp
14.Chọn đáp án không phải là phân loại Ball Screw theo phương thức tải trọng đặt trước ( Preloaded)?
① Double Nut Type
② Deflectors Type
③ Offset Preload Type)
④ Static Pressure Preload Type ( Loại tải trước áp suất tĩnh)
18. Tên gọi của công cụ sau là ?
① Thước đo level ② Gap Gauge
③ Thickness gauge ④ Counterbore
20. Trường hợp 2 trục giao nhau thì sử dụng Gear gì?
① Straight Bevel Gear ② Spur Gear
③ Worm Gear ④ Screw Gear
19. Giá trị đo của thước kẹp đo độ cao ( height Gauge) là
① 70.48 ㎜
② 46.48 ㎜
③ 70.44 ㎜
④ 46.44 ㎜
ĐỀ4

## Slide 92
Đáp án
Câu | Đáp án
Câu | Đáp án
61 | 1
62 | 1
63 | 3
64 | 3
65 | 4
66 | 1
67 | 4
68 | 4
69 | 3
70 | 1
71 | 4
72 | 2
73 | 3
74 | 2
75 | 1
76 | 3
77 | 3
78 | 2
79 | 2
80 | 4
ĐỀ1
ĐỀ2
61 | 4
62 | 3
63 | 4
64 | 2
65 | 4
66 | 2
67 | 1
68 | 3
69 | 3
70 | 3
71 | 4
72 | 3
73 | 1
74 | 2
75 | 2
76 | 4
77 | 2
78 | 4
79 | 1
80 | 1
1 | 4
2 | 4
3 | 3
4 | 1
5 | 3
6 | 2
7 | 4
8 | 3
9 | 2
10 | 4
11 | 4
12 | 1
13 | 4
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 4
18 | 3
19 | 2
20 | 1
Câu | Đáp án
ĐỀ3
1 | 3
2 | 2
3 | 2
4 | 4
5 | 2
6 | 2
7 | 4
8 | 4
9 | 2
10 | 4
11 | 4
12 | 1
13 | 3
14 | 2
15 | 4
16 | 3
17 | 2
18 | 3
19 | 2
20 | 1
Câu | Đáp án
ĐỀ4